## Slide 1: Chương 3: Hệ thống bộ nhớ và bộ nhớ cache

## Slide 2: Chương 4: Nội dung chính
Giới thiệu về bộ nhớ trong và mô hình phân cấp bộ nhớ
Phân loại bộ nhớ và tổ chức mạch nhớ
ROM
RAM
Bộ nhớ cache

## Slide 3: 1. Mô hình phân cấp hệ thống bộ nhớ
Notes: Tertiary: thứ 3
Càng theo chiều xuống dưới thì giảm chi phí, tăng dung lượng nhưng tốc độ chậm
Nếu chỉ sử dụng bộ nhớ tốc độ nhanh nhất thì rất tốt nhưng đắt nhất
Chiến lược thỏa hiệp là tổ chức dữ liệu và chương trình trong bộ nhớ sao cho các từ nhớ cần tới sẽ có mặt thường xuyên trong bộ nhớ tốc độ cao
=> cache: lưu các từ dc sử dụng thường xuyên trong đó. Nếu cache được thiết kế tốt thì hầu hết các từ CPU muốn truy cập tới MEM đều có trong cache

## Slide 4: Các tham số phân cấp bộ nhớ
Notes: Phân cấp bộ nhớ đặc trưng bởi 1 số tham số:
  Access type: hành động diễn ra về mặt vật lý trong các thao tác đọc/ ghi
  Capacity: định lượng theo bytes
  Latency: khoảng thời gian tính từ khi có yêu cầu cần thông tin đến khi truy cập bit đầu tiên của thông tin đó
  Bandwith: thước đo số lượng bit/ s có thể truy cập
  Cost: $/ MB

## Slide 5: Các thành phần phân cấp bộ nhớ
Thanh ghi của CPU:
  Kích thước rất nhỏ (vài chục byte tới vài KB)
  Tốc độ rất nhanh, thời gian truy cập khoảng 0.25 ns
  Giá thành đắt
  Lưu trữ tạm thời dữ liệu đầu vào và ra cho các lệnh
Cache:
  Kích thước nhỏ (64KB tới 16MB)
  Tốc độ nhanh, thời gian truy cập khoảng 1 – 5ns
  Giá thành đắt
  Lưu trữ lệnh và dữ liệu cho CPU
  Còn được gọi là “bộ nhớ thông minh” (smart memory)

## Slide 6: Các thành phần phân cấp bộ nhớ
Bộ nhớ chính:
  Kích thước lớn, dung lượng từ 256MB tới 4GB cho các hệ 32bits
  Tốc độ chậm, thời gian truy cập từ 50 – 70ns
  Lưu trữ lệnh và dữ liệu cho hệ thống và người dùng
  Giá thành rẻ
Bộ nhớ phụ:
  Kích thước rất lớn, dung lượng từ 20GB tới 1000GB
  Tốc độ rất chậm, thời gian truy cập khoảng 5ms
  Lưu trữ lượng dữ liệu lớn dưới dạng file trong thời gian lâu dài
  Giá thành rất rẻ

## Slide 7: Vai trò của mô hình phân cấp
Nâng cao hiệu năng hệ thống:
  Dung hòa được CPU có tốc độ cao với bộ nhớ chính và bộ nhớ phụ có tốc độ thấp
  Thời gian truy cập dữ liệu trung bình của CPU từ hệ thống bộ nhớ gần bằng thời gian truy cập cache
Giảm giá thành sản xuất:
  Các thành phần đắt tiền sẽ được sử dụng với dung lượng nhỏ hơn
  Các thành phần rẻ hơn được sử dụng với dung lượng lớn hơn
  => Tổng giá thành của hệ thống nhớ theo mô hình phân cấp sẽ rẻ hơn so với hệ thống nhớ không phân cấp cùng tốc độ
Notes: - Hiệu quả của phân cấp bộ nhớ phụ thuộc vào nguyên lý ít phải di chuyển thông tin vào bộ nhớ tốc độ nhanh và truy cập nó nhiều lần trước khi thay nó bởi một thông tin khác

## Slide 8: 2. Phân loại bộ nhớ
Dựa vào kiểu truy cập:
  Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM: Random Access Memory)
  Bộ nhớ truy cập tuần tự (SAM: Serial Access Memory)
  Bộ nhớ chỉ đọc (ROM: Read Only Memory)
Dựa vào khả năng chịu đựng/ lưu giữ thông tin:
  Bộ nhớ không ổn định (volatile memory): thông tin lưu trữ bị mất khi tắt nguồn
  Bộ nhớ ổn định: thông tin lưu trữ được giữ lại khi tắt nguồn
Dựa vào công nghệ chế tạo:
  Bộ nhớ bán dẫn: ROM, RAM, SSD, USB, ...
  Bộ nhớ từ: HDD, FDD, tape
  Bộ nhớ quang: CD, DVD

## Slide 9: Tổ chức mạch nhớ

## Slide 10: Tổ chức của thiết bị nhớ
Address lines:
  Các đường địa chỉ nối tới bus A,
  Truyền tín hiệu địa chỉ từ CPU tới mạch nhớ
Address decoder:
  Bộ giải mã địa chỉ
  Sử dụng địa chỉ để chọn ra và kích hoạt ô nhớ/dòng nhớ cần truy nhập
Data lines:
  Các đường dữ liệu kết nối với bus D
  Truyền dữ liệu từ bộ nhớ về CPU và ngược lại

## Slide 11: Tổ chức của thiết bị nhớ
11
Chip select CS:
  Chân tín hiệu chọn chip
  Chip nhớ được kích hoạt khi CS=0. Thông thường CPU chỉ làm việc với 1 chip nhớ tại 1 thời điểm
Write enable WE:
  Chân tín hiệu cho phép ghi
  Cho phép ghi vào đường nhớ khi WE =0
Read enable RE:
  Chân tín hiệu cho phép đọc
  Cho phép đọc dữ liệu từ đường nhớ khi RE =0
Notes: 11

## Slide 12: 3. Bộ nhớ ROM
ROM (Read Only Memory): là bộ nhớ chỉ đọc
  Ghi thông tin vào ROM bằng cách sử dụng các thiết bị hoặc phương pháp đặc biệt
ROM là bộ nhớ ổn định: tất cả thông tin vẫn được duy trì khi mất nguồn nuôi
Là bộ nhớ bán dẫn: mỗi ô nhớ là một cổng bán dẫn
Thường dùng để lưu trữ thông tin hệ thống: thông tin phần cứng và BIOS

## Slide 13: Các loại ROM
ROM nguyên thủy (Ordinary ROM):
  ROM các thế hệ đầu tiên
  Sử dụng tia cực tím để ghi thông tin
PROM (Programmable ROM)
  ROM có thể lập trình
  Thông tin có thể được ghi vào PROM nhờ thiết bị đặc biệt gọi là bộ lập trình PROM

## Slide 14: Các loại ROM
14
EPROM (Erasable programmable read-only memory)
  Là ROM có thể lập trình và xóa được
  Thông tin trong EPROM có thể xóa bằng cách chiếu các tia cực tím có cường độ cao
EEPROM (Electrically Erasable PROM :
  Là PROM có thể xóa được thông tin bằng điện
  Có thể ghi được thông tin sử dụng phần mềm chuyên dụng
Notes: 14

## Slide 15: 4. Bộ nhớ RAM
RAM (Random Access Memory) là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
  Mỗi ô nhớ có thể được truy cập một cách ngẫu nhiên không theo trật tự nào
  Tốc độ truy cập các ô nhớ là tương đương
Là bộ nhớ không ổn định (dễ bay hơi): mọi thông tin lưu trữ sẽ bị mất khi tắt nguồn
Là bộ nhớ bán dẫn. Mỗi ô nhớ là một cổng bán dẫn
Sử dụng để lưu trữ thông tin hệ thống và của người dùng
  Thông tin hệ thống: thông tin phần cứng & hệ điều hành
  Thông tin người dùng: mã lệnh và dữ liệu các chương trình ứng dụng

## Slide 16: Các loại RAM
RAM tĩnh (SRAM):
  Mỗi bit của SRAM là một mạch lật flip-flop
  Thông tin lưu trong các bit SRAM luôn ổn định, không cần phải làm tươi định kỳ
  SRAM nhanh nhưng đắt hơn DRAM
RAM động (DRAM):
  Mỗi bit của DRAM dựa trên tụ điện
  Thông tin lưu trong bit DRAM không được ổn định, và phải được làm tươi định kỳ
  DRAM chậm hơn SRAM nhưng rẻ hơn

## Slide 17: Cấu tạo SRAM
B
E
C
C
B
E
Một mạch lật đơn giản
Một ô nhớ SRAM loại 6T

## Slide 18: Các đặc điểm của SRAM
SRAM sử dụng mạch lật trigơ lưỡng ổn (bistable latching circuit) để lưu 1 bit thông tin
Mỗi mạch lật lưu 1 bit thường sử dụng 6, 8, 10 transistor (gọi là mạch 6T, 8T, 10T)
SRAM thường có tốc độ truy cập nhanh vì:
  Các bit có cấu trúc đối xứng
  Các mạch nhớ SRAM chấp nhận tất cả các chân địa chỉ tại một thời điểm (không dồn kênh)
SRAM đắt vì:
  Nó sử dụng nhiều transistor cho một bit hơn DRAM
  Vì cấu trúc bên trong phức tạp hơn, mật độ của SRAM thấp hơn DRAM

## Slide 19: Cấu tạo DRAM
Capacitor
Transistor
Một bit DRAM

## Slide 20: Các đặc điểm của DRAM
Bit của DRAM dựa trên 1 tụ điện và 1 transistor.
  2 mức tích điện của tụ sẽ biểu diễn 2 mức logic:
    Không tích điện: mức 0
    Tích đầy điện: mức 1
Do tụ thường tự phóng điện, điện tích trong tụ điện có xu hướng bị tổn hao
  Cần nạp lại thông tin trong tụ thường xuyên để tránh mất thông tin
  Việc nạp lại thông tin cho tụ là quá trình làm tươi (refresh), phải theo định kỳ

## Slide 21: Các đặc điểm của DRAM
21
Các bit nhớ của DRAM thường được sắp xếp thành ma trận:
  Một tụ + một transitor -> một bit
  Các bit được tập hợp thành các cột và dòng
DRAM chậm hơn SRAM vì:
  Cần làm tươi định kỳ
  Quá trình nạp điện tụ mất thời gian
  Các mạch DRAM thường dùng kỹ thuật dồn kênh (địa chỉ cột/ hàng) để tiết kiệm đường địa chỉ
DRAM rẻ hơn SRAM vì:
  Cấu trúc đơn giản, sử dụng ít transistor
  Mật độ cấy cao hơn
Notes: 21

## Slide 22: Các loại DRAM
SDRAM: Synchronous DRAM
SRD SDRAM: (Single Data Rate SDRAM) chấp nhận 1 thao tác đọc/ ghi và chuyển 1 từ dữ liệu trong 1 chu kỳ đồng hồ; tốc độ 100MHz, 133MHz
DDR SDRAM: Double Data Rate SDRAM
  DDR1 SDRAM: DDR 266, 333, 400: có khả năng chuyển 2 từ dữ liệu trong 1 chu kỳ
  DDR2 SDRAM: DDR2 400, 533, 800: có khả năng chuyển 4 từ dữ liệu trong 1 chu kỳ
  DDR3 SDRAM: DDR3 800, 1066, 1333, 1600: có khả năng chuyển 8 từ dữ liệu trong 1 chu kỳ
Notes: Synchronous dynamic random access memory (SDRAM) is dynamic random access memory (DRAM) that has a synchronous interface. Traditionally, dynamic random access memory (DRAM) has an asynchronous interface which means that it responds as quickly as possible to changes in control inputs. SDRAM has a synchronous interface, meaning that it waits for a clock signal before responding to control inputs and is therefore synchronized with the computer's system bus. The clock is used to drive an internal finite state machine that pipelines incoming instructions. This allows the chip to have a more complex pattern of operation than asynchronous DRAM which does not have a synchronized interface.
While the access latency of DRAM is fundamentally limited by the DRAM array, DRAM has very high potential bandwidth because each internal read is actually a row of many thousands of bits. To make more of this bandwidth available to users, a double data rate interface was developed. This uses the same commands, accepted once per cycle, but reads or writes two words of data per clock cycle.
DDR2 SDRAM is very similar to DDR SDRAM, but doubles the minimum read or write unit again, to 4 consecutive words. The bus protocol was also simplified to allow higher performance operation. (In particular, the "burst terminate" command is deleted.) This allows the bus rate of the SDRAM to be doubled without increasing the clock rate of internal RAM operations; instead, internal operations are performed in units 4 times as wide as SDRAM. Also, an extra bank address pin (BA2) was added to allow 8 banks on large RAM chips.
DDR3 continues the trend, doubling the minimum read or write unit to 8 consecutive words. This allows another doubling of bandwidth and external bus rate without having to change the clock rate of internal operations, just the width. To maintain 800 M transfers/s (both edges of a 400 MHz clock), the internal RAM array has to perform 100 M fetches per second.

## Slide 23: 5. Bộ nhớ cache
Cache là gì?
Vai trò của cache
Các nguyên lý cơ bản hoạt động của cache
Kiến trúc cache
Tổ chức cache
Đọc/ ghi trong cache
Các chính sách thay thế
Cách thức để nâng cao hiệu năng cache

## Slide 24: Cache là gì?
Cache là thành phần nhớ trong sơ đồ phân cấp bộ nhớ máy tính.
  Nó hoạt động như thành phần trung gian, trung chuyển dữ liệu từ bộ nhớ chính về CPU và ngược lại
Vị trí của cache:
  Với các hệ thống cũ, cache thường nằm ngoài CPU
  Với các CPU mới, cache thường được tích hợp vào trong CPU
CPU
Cache
Main memory
Notes: - Ý tưởng sử dụng cache là mức 1 trong phân cấp bộ nhớ là giữ thông tin mong muốn được CPU sử dụng thường xuyên trong cache. Kết quả cuối cùng là, tại một thời điểm, khi VXL có yêu cầu tham chiếu bộ nhớ thì yêu cầu đó đầu tiên sẽ được tìm kiếm trong cache.
- Nếu yêu cầu tương ứng với phần tử đã có trong cache -> cache hit else cache miss -> chuyển dữ liệu từ bộ nhớ vào cache
-

## Slide 25: Cache là gì?
25
Dung lượng cache thường nhỏ:
  Với các hệ thống cũ: 16K, 32K,..., 128K
  Với các hệ thống mới: 256K, 512K, 1MB, 2MB, …
Tốc độ truy nhập của cache nhanh hơn so với tốc độ bộ nhớ chính
Giá thành cache (tính trên bit) thường đắt hơn so với bộ nhớ chính
Với các hệ thống CPU mới, cache thường được chia thành nhiều mức:
  Mức 1: 16 – 32 KB có tốc độ rất cao
  Mức 2: 1 -16MB có tốc độ khá cao
Notes: 25
- Ý tưởng sử dụng cache là mức 1 trong phân cấp bộ nhớ là giữ thông tin mong muốn được CPU sử dụng thường xuyên trong cache. Kết quả cuối cùng là, tại một thời điểm, khi VXL có yêu cầu tham chiếu bộ nhớ thì yêu cầu đó đầu tiên sẽ được tìm kiếm trong cache.
- Nếu yêu cầu tương ứng với phần tử đã có trong cache -> cache hit else cache miss -> chuyển dữ liệu từ bộ nhớ vào cache
-

## Slide 26: Vai trò của Cache
Nâng cao hiệu năng hệ thống:
  Dung hòa giữa CPU có tốc độ cao và bộ nhớ chính tốc độ thấp (giảm số lượng truy cập trực tiếp của CPU vào bộ nhớ chính)
  Thời gian trung bình CPU truy cập hệ thống bộ nhớ gần bằng thời gian truy cập cache
Giảm giá thành sản xuất:
  Nếu 2 hệ thống có cùng hiệu năng thì hệ thống có cache sẽ rẻ hơn
  Nếu 2 hệ thống cùng giá thành, hệ thống có cache sẽ nhanh hơn

## Slide 27: Các nguyên lý hoạt động của Cache
Cache được coi là bộ nhớ thông minh:
  Cache có khả năng đoán trước yêu cầu về lệnh và dữ liệu của CPU
  Dữ liệu và lệnh cần thiết được chuyển trước từ bộ nhớ chính về cache -> CPU chỉ truy nhập cache -> giảm thời gian truy nhập bộ nhớ
Cache hoạt động dựa trên 2 nguyên lý cơ bản:
  Nguyên lý cục bộ/ lân cận về không gian (spatial locality)
  Nguyên lý cục bộ/ lân cận về thời gian (temporal locality)

## Slide 28: Các nguyên lý hoạt động của Cache
28
Cục bộ (lân cận) về không gian:
  Nếu một vị trí bộ nhớ được truy cập, thì khả năng/ xác suất các vị trí gần đó được truy cập trong thời gian gần tới là cao
  Áp dụng với các mục dữ liệu và các lệnh có thứ tự tuần tự theo chương trình
  Hầu hết các lệnh trong chương trình có thứ tự tuần tự, do đó cache đọc một khối lệnh trong bộ nhớ, mà bao gồm cả các phần tử xung quanh vị trí phần tử hiện tại được truy cập
Neighbour cell
Current cell
Neighbour cell
Notes: 28

## Slide 29: Các nguyên lý cơ bản của Cache
Cục bộ (lân cận) về thời gian:
  Nếu một vị trí bộ nhớ được truy cập, thì khả năng nó sẽ được truy cập lại trong thời gian gần tới là cao
  Áp dụng với các mục dữ liệu và các lệnh trong vòng lặp
  Cache đọc khối dữ liệu trong bộ nhớ bao gồm tất cả các thành phần trong vòng lặp
Instruction 1
Instruction 2
Instruction 3
Instruction 4
Instruction 5
End of loop
Start of loop

## Slide 30: Trao đổi dữ liệu
CPU đọc/ ghi từng mục dữ liệu riêng biệt từ/ vào cache
Cache đọc/ ghi khối dữ liệu từ/ vào bộ nhớ
CPU
Cache
Memory
Individual data items: byte, word
Block of data: 16, 32, 64 bytes
Notes: - Khi CPU muốn đọc 1 từ nhớ, trước tiên nó kiểm tra trong cache có chưa? Nếu chưa, một khối nhớ gồm số lượng cố định từ nhớ được đọc từ MEM vào Cache và sau đó từ nhớ sẽ đc đọc vào CPU

## Slide 31: Hệ số Hit và Miss của Cache
Hit là sự kiện CPU truy cập tới mục dữ liệu/ mục tin mà tìm được trong cache
  Xác suất xảy ra Hit được gọi là hệ số hit H
  0<= H <= 1
  H càng cao thì cache càng tốt
Miss là sự kiện CPU truy cập tới mục dữ liệu mà không tìm thấy nó trong cache
  Khả năng xảy ra Miss gọi là hệ số miss hay 1-H
  0<= (1-H) <= 1
  Hệ số miss thấp thì hiệu quả cache cao

## Slide 32: Kiến trúc Cache – look aside
Cache và bộ nhớ cùng được kết nối tới bus hệ thống
Cache và bộ nhớ chính “thấy” chu kỳ bus CPU tại cùng một thời điểm
Ưu:
  Thiết kế đơn giản
  Miss nhanh
Nhược:
  Hit chậm
Cache controller
Tag RAM
SRAM
Main Memory
CPU
System bus
SRAM: RAM lưu dữ liệu cache Tag RAM: RAM lưu địa chỉ bộ nhớ
Notes: Kiến trúc cache de cap toi viec cache dc bo tri vao vi tri nao trong quan he voi cpu va mem
Kiến trúc kiểu ngang hàng – bình đẳng
Thiết kế đơn giản, dễ thực hiện
Hit chậm do cache kết nối với CPU sử dụng bus hệ thống, thường có tần số làm việc ko cao và băng thông hẹp
Miss nhanh vì khi CPU ko tìm thấy mục dữ liệu trong cache nó đồng thời tìm trong bộ nhớ chính cùng 1 chu kỳ xung nhịp
CPU ko thể truy cập tới Cache nếu có thành phần khác đang dùng bus để truy cập MEM

## Slide 33: Kiến trúc Cache – look through
Cache nằm giữa CPU và bộ nhớ chính
Cache “thấy” chu kỳ bus CPU trước sau đó nó “truyền” lại cho bộ nhớ chính
Ưu:
  Hit nhanh
Nhược:
  Thiết kế phức tạp
  Đắt
  Miss chậm
Tag RAM
Main Memory
CPU
Cache controller
SRAM
Notes: Kiến trúc kiểu phân cấp/ chia cấp
Cache kết nối với CPU = bus riêng tốc độ cao, băng thông lớn, thường là bus mặt sau (BSB – Back Side Bus).
Cache kết nối với MEM qua bus hệ thống hay bus mặt trước (FSB – Front Side Bus)
Miss chậm vì khi CPU không tìm thấy dữ liệu trong cache nó cần tìm trong mem tại 1 xung nhịp tiếp theo
Cho phép CPU chạy với cache trogn khi bus master khác vẫn truy cập bộ nhớ chính -> phức tạp vì phải kiểm soát các truy cập đến phần còn lại hệ thống -> tăng giá thành

## Slide 34: Tổ chức Cache
Tổ chức cache giải quyết vấn đề cache và bộ nhớ chính phối hợp làm việc với nhau như thế nào
Notes: Kích thước cache nhỏ hơn nhiều so với MEM. Tại 1 thời điểm chỉ có một phần nhỏ thông tin của mem đc chuyển vào cache
Phải xây dựng mô hình tổ chức/ ánh xạ trao đổi dữ liệu giữa các phần tử trong MEM và cache ntn để hệ thống nhớ đạt tốc độ truy cập tối ưu

## Slide 35: Các kỹ thuật tổ chức Cache
Ánh xạ trực tiếp (direct mapping):
  Đơn giản, nhanh
  Ánh xạ cố định
Ánh xạ kết hợp đầy đủ (fully associative mapping):
  Phức tạp, chậm
  Ánh xạ linh hoạt
Ánh xạ tập kết hợp/ theo bộ (set): (set associative mapping)
  Phức tạp
  Nhanh, ánh xạ linh hoạt

## Slide 36: Ánh xạ trực tiếp
Cache: Được chia thành n khối hoặc dòng (block or line), từ Line0 tới Linen-1
Bộ nhớ:
  Được chia thành m trang (page), từ page0 tới pagem-1
  Mỗi trang bộ nhớ có kích thước bằng cache
  Mỗi trang có n lines, từ Line0 tới Linen-1
Ánh xạ:
  Line0 của (page0 tới pagem-1) được ánh xạ tới Line0 của cache
  Line1 của (page0 tới pagem-1) được ánh xạ tới Line1 của cache
  ….
  Linen-1 của (page0 tới pagem-1) được ánh xạ tới Linen-1 của cache

## Slide 37: Địa chỉ ánh xạ trực tiếp
Tag (bit): là địa chỉ của trang trong bộ nhớ
Line (bit): là địa chỉ của line trong cache
Word (bit): là địa chỉ của word trong line
Tag Line Word
Notes: Tại mọi thời điểm luôn có cố định m dòng bộ nhớ cùng cạnh 1 dòng cache. Khi biết đc địa chỉ của dòng trong mem, ta biết vị trí nó trong cache
Để quản lý các ô được nạp, cache sử dụng địa chỉ ánh xạ trực tiếp gồm 3 thành phần

## Slide 38: Ánh xạ trực tiếp
0 … 11\00010\00001
Line n-1
Line 1
Line 0
Cache
Memory
Line n-1
Line 1
Line 0
Page 0
Page 1
Page m-1

## Slide 39: Địa chỉ ánh xạ trực tiếp
Ví dụ: Tìm kích thước trường địa chỉ (32 bit) dùng direct mapping
  Đầu vào:
    Kích thước bộ nhớ: 4GB
    Kích thước cache: 1KB
    Kích thước line: 32 byte
  Đầu ra:
    Kích thước line: 32 byte = 25 -> Word = 5 bit
    Kích thước cache: 1 KB = 210 -> có 210 / 25 = 25 lines -> Line = 5 bit
    Tag = địa chỉ 32 bit – Line – Word = 32 – 5 – 5 = 22 bit

## Slide 40: Ví dụ: Direct Mapped block
*4
*0
*8
*C
Cache
04
00
08
0C
10
14
18
1C
20
24
28
2C
30
34
38
3C
40
44
48
4C
Memory
address maps to block:
location = (block address MOD # blocks in cache)

## Slide 41: Accessing A Direct-Mapped Cache
DM cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
DM Memory Access 1: Mapping: 0 modulo 4 = 0
Block 0 | 
Block 1 | 
Block 2 | 
Block 3 | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | 

## Slide 42: Accessing A Direct-Mapped Cache
DM cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
DM Memory Access 1: Mapping: 0 mod 4 = 0
Block 0 | Mem[0]
Block 1 | 
Block 2 | 
Block 3 | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
Set 0 is empty: write Mem[0]

## Slide 43: Accessing A Direct-Mapped Cache
DM cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
DM Memory Access 2: Mapping: 8 mod 4 = 0
Block 0 | Mem[0]
Block 1 | 
Block 2 | 
Block 3 | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | 

## Slide 44: Accessing A Direct-Mapped Cache
DM cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
DM Memory Access 2: Mapping: 8 mod 4 = 0
Block 0 | Mem[8]
Block 1 | 
Block 2 | 
Block 3 | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
Set 0 contains Mem[0]. Overwrite with Mem[8]

## Slide 45: Accessing A Direct-Mapped Cache
DM cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
DM Memory Access 3: Mapping: 0 mod 4 = 0
Block 0 | Mem[8]
Block 1 | 
Block 2 | 
Block 3 | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
0 | 

## Slide 46: Accessing A Direct-Mapped Cache
DM cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
DM Memory Access 3: Mapping: 0 mod 4 = 0
Block 0 | Mem[0]
Block 1 | 
Block 2 | 
Block 3 | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
0 | miss
Set 0 contains Mem[8]. Overwrite with Mem[0]

## Slide 47: Accessing A Direct-Mapped Cache
DM cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
DM Memory Access 4: Mapping: 6 mod 4 = 2
Block 0 | Mem[0]
Block 1 | 
Block 2 | 
Block 3 | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
0 | miss
6 | 

## Slide 48: Accessing A Direct-Mapped Cache
DM cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
DM Memory Access 4: Mapping: 6 mod 4 = 2
Block 0 | Mem[0]
Block 1 | 
Block 2 | Mem[6]
Block 3 | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
0 | miss
6 | miss
Set 2 empty. Write Mem[6]

## Slide 49: Accessing A Direct-Mapped Cache
DM cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
DM Memory Access 5: Mapping: 8 mod 4 = 0
Block 0 | Mem[0]
Block 1 | 
Block 2 | Mem[6]
Block 3 | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
0 | miss
6 | miss
8 | 

## Slide 50: Accessing A Direct-Mapped Cache
DM cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
DM Memory Access 5: Mapping: 8 mod 4 = 0
Block 0 | Mem[8]
Block 1 | 
Block 2 | Mem[6]
Block 3 | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
0 | miss
6 | miss
8 | miss
Set 0 contains Mem[0]. Overwrite with Mem[8]

## Slide 51: Ánh xạ trực tiếp
Ưu điểm:
  Thiết kế đơn giản
  Nhanh vì ánh xạ cố định: khi biết địa chỉ bộ nhớ có thể tìm nó trong cache rất nhanh
Nhược điểm:
  Vì ánh xạ cố định nên khả năng xảy ra xung đột cao
  Tỷ lệ hit thấp
Notes: - Tạo dòng nút cổ chai, có dòng cache nhiều dòng mem chờ, có dòng rỗi

## Slide 52: Ánh xạ kết hợp (liên kết) đầy đủ
Cache: Được chia thành n khối hoặc dòng (block or line), từ Line0 tới Linen-1
Bộ nhớ:
  Được chia thành m khối hay dòng, từ Line0 tới Linem-1
  Kích thước mỗi dòng cache bằng kích thước một dòng bộ nhớ
  Số lượng dòng trong bộ nhớ có thể lớn hơn nhiều số lương dòng của cache (m >>n)
Ánh xạ:
  Một dòng của bộ nhớ có thể ánh xạ tới dòng bất kì của cache
  Linei của bộ nhớ có thể ánh xạ tới linej của cache

## Slide 53: Ánh xạ kết hợp đầy đủ
000…..01\00011
Line n-1
Line 1
Line 0
Cache
Memory
Line m-1
Line 1
Line 0

## Slide 54: Địa chỉ ánh xạ kết hợp đầy đủ
Tag (bit) là địa chỉ của line trong bộ nhớ (page =1)
Word (bit) là địa chỉ của từ trong line
Tag Word
Notes: - Phần địa chỉ line như trong ánh xạ trực tiếp bỏ vì bộ nhớ chỉ còn là 1 trang duy nhất với m dòng

## Slide 55: Địa chỉ ánh xạ kết hợp đầy đủ
Ví dụ: Tìm kích thước các trường địa chỉ (32 bit)
  Input:
    Kích thước cache = 1KB
    Kích thước line = 32 byte
  Output:
    Kích thước Line = 32 byte = 25 -> Word = 5 bit
    Tag = 32 bit – word = 32 – 5 = 27 bit
Notes:     Kích thước bộ nhớ = 4GB

## Slide 56: Ánh xạ kết hợp đầy đủ
Ưu:
  Ít xung đột vì ánh xạ linh hoạt
  Tỉ lệ hit cao hơn
Nhược:
  Chậm vì phải tìm kiếm địa chỉ bộ nhớ trong cache
  Phức tạp vì có thêm n bộ so sánh địa chỉ trong cache
Thường sử dụng cho cache có kích thước nhỏ
Notes: - Khi biết dòng trong mem vẫn chưa tìm đc vị trí trong cache

## Slide 57: Example: Accessing A Fully-Associative Cache
Fully-Associative cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
FA Memory Access 1:
S e t 0 |  |  |  | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | 
FA Block Replacement Rule: replace least recently used block in set

## Slide 58: Example: Accessing A Fully-Associative Cache
Fully-Associative cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
FA Memory Access 1:
S e t 0 | Mem [0] |  |  | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
Set 0 is empty: write Mem[0] to Block 0

## Slide 59: Example: Accessing A Fully-Associative Cache
Fully-Associative cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
FA Memory Access 2:
S e t 0 | Mem [0] |  |  | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | 

## Slide 60: Example: Accessing A Fully-Associative Cache
Fully-Associative cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
FA Memory Access 2:
S e t 0 | Mem [0] | Mem [8] |  | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
Blocks 1-3 are LRU: write Mem[8] to Block 1

## Slide 61: Example: Accessing A Fully-Associative Cache
Fully-Associative cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
FA Memory Access 3:
S e t 0 | Mem [0] | Mem [8] |  | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
0 | 

## Slide 62: Example: Accessing A Fully-Associative Cache
Fully-Associative cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
FA Memory Access 3:
S e t 0 | Mem [0] | Mem [8] |  | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
0 | hit
Block 0 contains Mem[0]

## Slide 63: Example: Accessing A Fully-Associative Cache
Fully-Associative cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
FA Memory Access 4:
S e t 0 | Mem [0] | Mem [8] |  | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
0 | hit
6 | 

## Slide 64: Example: Accessing A Fully-Associative Cache
Fully-Associative cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
FA Memory Access 4:
S e t 0 | Mem [0] | Mem [8] | Mem [6] | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
0 | hit
6 | miss
Blocks 2-3 are LRU : write Mem[6] to Block 2

## Slide 65: Example: Accessing A Fully-Associative Cache
Fully-Associative cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
FA Memory Access 5:
S e t 0 | Mem [0] | Mem [8] | Mem [6] | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
0 | hit
6 | miss
8 | 

## Slide 66: Example: Accessing A Fully-Associative Cache
Fully-Associative cache contains 4 1-word blocks. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
FA Memory Access 5:
S e t 0 | Mem [0] | Mem [8] | Mem [6] | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
0 | hit
6 | miss
8 | hit
Block 1 contains Mem[8]

## Slide 67: Ánh xạ tập kết hợp (liên kết theo nhóm)
Cache:
  Được chia thành k đường (ways) có kích thước bằng nhau
  Mỗi đường được chia thành n dòng (block or line), từ Line0 tới Linen-1
Bộ nhớ:
  Được chia thành m trang, từ page0 tới pagem-1
  Kích thước trang page bằng kích thước way của cache
  Mỗi trang có n line, từ Line0 tới Linen-1

## Slide 68: Ánh xạ tập kết hợp
Ánh xạ:
  Page được ánh xạ tới Way (ánh xạ linh hoạt):
    Một page bộ nhớ có thể được ánh xạ tới way bất kì của cache
  Line của page ánh xạ tới line của way (ánh xạ cố định):
    Line0 của pagei được ánh xạ tới Line0 của wayj;
    Line1 của pagei được ánh xạ tới Line1 của wayj;
    …
    Linen-1 của pagei được ánh xạ tới Linen-1 của wayj;

## Slide 69: Ánh xạ tập kết hợp
Line n-1
Line 1
Line 0
Cache
Memory
Line n-1
Line 1
Line 0
Page 0
Page 1
Page m-1
Line n-1
Line 1
Line 0
Way 0
Way 1

## Slide 70: Địa chỉ ánh xạ tập kết hợp
Tag (bit): là địa chỉ của trang trong bộ nhớ
Set (bit): là địa chỉ của line trong way của cache
Word (bit): là địa chỉ của word trong line
Tag Set Word

## Slide 71: Địa chỉ ánh xạ tập kết hợp
Ví dụ:
  Input:
    Kích thước bộ nhớ: 4GB
    Kích thước cache: 1KB, 2 ways
    Kích thước Line: 32 byte
  Output:
    Line size =32 byte = 25  Word = 5 bit
    Cache size = 1KB = 210 có 210 / 25 / 2 = 24 lines trong 1 way  Set = 4 bit
    Tag = 32bit địa chỉ – Set – Word = 32 – 4 – 5 = 23 bit.

## Slide 72: Ánh xạ tập kết hợp
Ưu:
  Nhanh vì ánh xạ trực tiếp được sử dụng cho ánh xạ dòng
  Ít xung đột vì ánh xạ từ trang nhớ tới đường của cache là linh hoạt
  Tỷ lệ tìm thấy (hit) cao
Nhược:
  Thiết kế và điều khiển phức tạp vì cache được chia thành các way
Notes: Kết hợp hài hòa giữa ax mềm từ trang nhớ tới đường cache và ax cố định từ dòng của trang tới dòng của đường cache
Phân bố sử dụng ko gian cache tốt hơn

## Slide 73: Accessing A Set-Associative Cache
2-way Set-Associative cache contains 2 sets, 2 one-word blocks each. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
SA Memory Access 1: Mapping: 0 mod 2 = 0
Set 0 |  | 
Set 1 |  | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | 
SA Block Replacement Rule: replace least recently used block in set

## Slide 74: Accessing A Set-Associative Cache
2-way Set-Associative cache contains 2 sets, 2 one-word blocks each. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
SA Memory Access 1: Mapping: 0 mod 2 = 0
Set 0 | Mem[0] | 
Set 1 |  | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
Set 0 is empty: write Mem[0] to Block 0

## Slide 75: Accessing A Set-Associative Cache
2-way Set-Associative cache contains 2 sets, 2 one-word blocks each. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
SA Memory Access 2: Mapping: 8 mod 2 = 0
Set 0 | Mem[0] | 
Set 1 |  | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | 

## Slide 76: Accessing A Set-Associative Cache
2-way Set-Associative cache contains 2 sets, 2 one-word blocks each. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
SA Memory Access 2: Mapping: 8 mod 2 = 0
Set 0 | Mem[0] | Mem[8]
Set 1 |  | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
Set 0, Block 1 is LRU: write Mem[8]

## Slide 77: Accessing A Set-Associative Cache
2-way Set-Associative cache contains 2 sets, 2 one-word blocks each. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
SA Memory Access 3: Mapping: 0 mod 2 = 0
Set 0 | Mem[0] | Mem[8]
Set 1 |  | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
0 | 

## Slide 78: Accessing A Set-Associative Cache
2-way Set-Associative cache contains 2 sets, 2 one-word blocks each. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
SA Memory Access 3: Mapping: 0 mod 2 = 0
Set 0 | Mem[0] | Mem[8]
Set 1 |  | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
0 | hit
Set 0, Block 0 contains Mem[0]

## Slide 79: Accessing A Set-Associative Cache
2-way Set-Associative cache contains 2 sets, 2 one-word blocks each. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
SA Memory Access 4: Mapping: 6 mod 2 = 0
Set 0 | Mem[0] | Mem[8]
Set 1 |  | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
0 | hit
6 | 

## Slide 80: Accessing A Set-Associative Cache
2-way Set-Associative cache contains 2 sets, 2 one-word blocks each. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
SA Memory Access 4: Mapping: 6 mod 2 = 0
Set 0 | Mem[0] | Mem[6]
Set 1 |  | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
0 | hit
6 | miss
Set 0, Block 1 is LRU: overwrite with Mem[6]

## Slide 81: Accessing A Set-Associative Cache
2-way Set-Associative cache contains 2 sets, 2 one-word blocks each. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
SA Memory Access 5: Mapping: 8 mod 2 = 0
Set 0 | Mem[0] | Mem[6]
Set 1 |  | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
0 | hit
6 | miss
8 | 

## Slide 82: Accessing A Set-Associative Cache
2-way Set-Associative cache contains 2 sets, 2 one-word blocks each. Find the # Misses for each cache given this sequence of memory block accesses: 0, 8, 0, 6, 8
SA Memory Access 5: Mapping: 8 mod 2 = 0
Set 0 | Mem[8] | Mem[6]
Set 1 |  | 
Mem Block | DM Hit/Miss
0 | miss
8 | miss
0 | hit
6 | miss
8 | miss
Set 0, Block 0 is LRU: overwrite with Mem[8]

## Slide 83: Đọc/ ghi thông tin trong cache
Thao tác đọc:
  Trường hợp tìm thấy (hit case): mục dữ liệu yêu cầu tìm thấy trong cache
    Mục dữ liệu được đọc từ cache vào CPU
    Bộ nhớ chính không tham gia
  Trường hợp không tìm thấy (miss case):
    Mục dữ liệu được đọc từ bộ nhớ vào cache
    Sau đó dữ liệu được chuyển từ cache vào CPU
    Miss penalty: thời gian truy cập mục dữ liệu bằng tổng thời gian truy cập cache và bộ nhớ chính
Notes: Việc trao đổi thông tin giữa CPU – cache và giữa cache – bộ nhớ chính là một trong các vấn đề có ảnh hưởng lớn đến hiệu năng cache. Câu hỏi đặt ra là cần có chính sách trao đổi hay đọc ghi thông tin giữa các thành phần này như thế nào để đạt được hệ số hit cao nhất và giảm thiểu miss
Hit case: time cpu truy cập dữ liệu = thời gian truy cập cache

## Slide 84: Ghi thông tin trong cache
Trường hợp hit (bản tin thuộc 1 khối trong cache)
  Write through (ghi thẳng): mục dữ liệu được ghi vào cache và ghi vào bộ nhớ đồng thời
  Write back (ghi trễ): mục dữ liệu trước tiên được ghi vào cache và cả dòng (block) chứa nó ở trong cache sẽ được ghi lại vào bộ nhớ sau đó, khi mà dòng đó bị thay thế
Trường hợp miss (bản tin ko có trong cache)
  Write allocate (ghi có đọc lại): mục dữ liệu trước hết được ghi vào bộ nhớ sau đó cả dòng chứa nó sẽ được đọc vào cache
  Write non-allocate (ghi không đọc lại): mục dữ liệu chỉ được ghi vào bộ nhớ
Notes: Ghi thẳng: đảm bảo nhất quán dữ liệu giữa cache và mem chính, gây chậm trễ và tốn nhiều băng thông khi tần suất ghi lớn với nhiều mẩu tin kích thước nhỏ
Ghi trễ: mẩu tin dc ghi ra cache nhiều lần, ghi mem 1 lần giúp tăng tốc độ giảm băng thông, được ứng dụng rộng rãi
Ghi có đọc lại: đọc lại mẩu tin vừa ghi từ mem vào cache giúp giảm miss lần đọc kế tiếp áp dụng nguyên lý cục bộ time, mẩu tin vừa dc truy nhaa\p co the dc truy nhập trong tương lai gần

## Slide 85: Các chính sách thay thế dòng cache
Tại sao phải thay thế dòng cache?
  Ánh xạ dòng (bộ nhớ) -> dòng (cache) thường là ánh xạ nhiều -> một
  Nhiều dòng bộ nhớ chia sẻ một dòng cache -> các dòng bộ nhớ được nạp vào cache sử dụng một thời gian và được thay thế bởi dòng khác theo yêu cầu thông tin phục vụ CPU
Chính sách thay thế (replacement policies): xác định cách thức lựa chọn các dòng trong cache để thay thế khi có dòng mới từ bộ nhớ cần chuyển vào
3 chiến lược chính:
  Thay thế ngẫu nhiên (random replacement)
  Vào trước ra trước FIFO (First In First Out)
  Thay thế các dòng ít được sử dụng gần đây nhất LRU (Least Recently Used)

## Slide 86: Các chính sách thay thế cache
Thay thế ngẫu nhiên:
  Các dòng trong cache được chọn ngẫu nhiên để thay
  Đơn giản
  Tỷ lệ miss cao vì phương pháp này không xét tới dòng cache nào đang thực sự được sử dụng
    Nếu một dòng cache đang được sử dụng mà bị thay thế thì sự kiện miss xảy ra và cần phải đọc lại vào cache

## Slide 87: Các chính sách thay thế cache
Thay thế kiểu vào trước ra trước FIFO
  Dựa trên nguyên lý FIFO
  Các dòng cache được đọc vào cache trước sẽ được chọn để thay trước
  Tỷ lệ miss thấp hơn so với phương pháp ngẫu nhiên
  Tỷ lệ miss vẫn cao vì phương pháp này vẫn chưa thực sự xem xét tới block nào đang thực sự được sử dụng
    Một dòng cache “cũ” có thể vẫn đang được sử dụng
  Cài đặt phức tạp vì cần thêm mạch để giám sát thứ tự nạp các dòng bộ nhớ vào cache

## Slide 88: Các chính sách thay thế cache
Thay thế các dòng ít được sử dụng gần đây nhất LRU
  Các dòng cache ít được sử dụng nhất trong thời gian gần đây sẽ được chọn để thay
  Xét tới các dòng đang được sử dụng
  Tỷ lệ miss thấp nhất so với phương pháp ngẫu nhiên và FIFO
  Cài đặt phức tạp vì cần thêm mạch để giám sát tần suất sử dụng các dòng cache

## Slide 89: Hiệu năng cache
Thời gian truy cập trung bình của hệ thống nhớ có cache:
  Taccess = (hit cost) + (miss cost)
  = (Hit cost) + (miss rate) * (miss penalty)
  = tcache + (1 - H) * (tmemory)
  Trong đó H là hệ số hit
  Nếu tcache = 5ns, tmemory = 60ns và H=80%, ta có:
  taccess = 5 + (1 – 0.8) * (60) = 5+12 = 17ns
  Nếu tcache = 5ns, tmemory = 60ns và H=95%, ta có:
  taccess = 5 + (1 – 0.95) * (60) = 5+3 = 8ns
Notes: Hiệu năng của cache (Cache Performance) có thể được đánh giá tổng thể theo thời gian truy nhập trung bình của CPU đến hệ thống nhớ
Miss penalty: thời gian thay thế block + thời gian vận chuyển nó tới VXL
Taccess: time truy cập trung bình hệ thống nhớ
Tmem: time truy cập bộ nhớ chính
Tcache: time truy cập cache
thời gian truy nhập trung bình hệ thống nhớ tiệm cận thời gian truy nhập cache với trường hợp cache đạt hệ số hit cao

## Slide 90: Các yếu tố ảnh hưởng – kích thước cache
90
Kích thước cache lớn:
  Có thể lưu trữ nhiều khối dữ liệu trong bộ nhớ hơn
  Giảm tần suất trao đổi các khối dữ liệu của chương trình khác nhau giữa bộ nhớ và cache
  Cache lớn chậm hơn cache nhỏ:
    Tìm kiếm vị trí bộ nhớ trong không gian lớn hơn
  Xu hướng: cache càng ngày càng lớn
    Hỗ trợ đa nhiệm (multi-tasking ) tốt hơn
    Hỗ trợ tốt hơn cho xử lý song song
    Hỗ trợ tốt hơn cho các hệ thống CPU đa nhân
Notes: 90

## Slide 91: Các yếu tố ảnh hưởng - Cache nhiều mức
Nâng cao hiệu năng hệ thống vì cache nhiều mức có thể dung hòa tốc độ của CPU và MEM tốt hơn cache một mức
  CPU L1 L2 L3 Main memory
  1ns 5ns 15ns 30ns 60ns
  1ns 5ns 60ns
Thực tế, cache thường có 2 mức: L1 và L2. Một số cache có 3 mức: L1, L2 và L3
Giảm giá thành hệ thống nhớ
Notes: Nếu 1 mức: CPU ko tìm thấy data trong cache => truy cập vào MEM qua bus=> lâu
Thường 2 mức cache: onchip và offchip external cache(L2)
L2 dùng SRAM tốc độ nhanh hơn
Một số VXL còn tích hợp cache L2 trên chip
Phức tạp về mặt thiết kế

## Slide 92: Các yếu tố ảnh hưởng – phân chia cache
Cache có thể được chia thành cache lệnh và cache dữ liệu để hiệu năng tốt hơn vì:
  Dữ liệu và lệnh khác nhau về tính cục bộ
    Dữ liệu có tính chất cục bộ về thời gian hơn
    Lệnh có tính chất cục bộ về không gian hơn
  Cache lệnh chỉ hỗ trợ thao tác đọc còn cache dữ liệu hỗ trợ cả 2 thao tác đọc ghi
  Dễ tối ưu cache hơn
  Hỗ trợ nhiều thao tác đọc/ ghi cùng lúc => giảm xung đột tài nguyên
  Kết hợp các chức năng khác như giải mã trước lệnh vào trong cache lệnh => xử lý lệnh tốt hơn

## Slide 93: Các yếu tố ảnh hưởng – phân chia cache
Trong thực tế, hầu hết cache L1 được chia thành 2 phần:
  I_cache (Instruction cache): cache lệnh
  D_cache (data cache): cache dữ liệu.
Các cache mức cao hơn không được chia
  Chia cache L1 có lợi ích cao nhất vì nó gần CPU nhất. CPU đọc/ ghi trực tiếp lên cache L1. Cache L1 cần hỗ trợ nhiều lệnh truy nhập đồng thời và các biện pháp tối ưu hóa
  Chia các cache mức cao hơn không đem lại hiệu quả cao và làm phức tạp trong hệ thống điều khiển cache
Notes: Hiệu quả mang lại không thực sự cao, do CPU không trực tiếp đọc/ghi các mức cache này. Hơn nữa, các mức cache cao hơn trao đổi dữ liệu với cache L1 theo khối, nên việc hỗ trợ nhiều lệnh truy nhập đồng thời không có nhiều ý nghĩa

## Slide 94: Các biện pháp giảm miss
Cache tốt:
  Hệ số hit cao
  Hệ số miss thấp
  Miss penalty không quá chậm
Các kiểu miss:
  Compulsory misses (không tìm thấy bắt buộc): thường xảy ra tại thời điểm chương trình được kích hoạt, khi mã chương trình đang được tải vào bộ nhớ và chưa được nạp vào cache
  Capacity misses (không tìm thấy do dung lượng): do kích thước của cache hạn chế, đặc biệt trong môi trường đa nhiệm. Khi cache nhỏ, mã chương trình thường xuyên bị chuyển đổi giữa cache và bộ nhớ
  Conflict misses (không tìm thấy do xung đột): do có xung đột khi có nhiều dòng nhớ cùng cạnh tranh 1 dòng cache

## Slide 95: Các biện pháp giảm miss
Tăng kích thước dòng cache
  Giảm compulsory misses: dòng có kích thước lớn sẽ có khả năng bao phủ lân cận tốt hơn
  Tăng conflict miss:
    Kích thước dòng lớn => giảm số lượng dòng trong cache => có nhiều dòng bộ nhớ cùng tham chiếu tới dòng cache hơn => tăng conflict miss
  Kích thước dòng lớn có thể gây lãng phí dung lượng của cache (một số phần của dòng có thể không bao giờ được sử dụng)
  Kích thước dòng thường dùng là 64 bytes

## Slide 96: Các phương pháp giảm miss
Tăng mức độ liên kết (tăng số lượng cache way):
  Giảm conflict miss:
    Tăng số lượng ways => ánh xạ bộ nhớ - cache linh hoạt hơn hay nhiều lựa chọn hơn => giảm conflict miss
  Làm cache chậm hơn:
    Tăng số lượng ways => không gian tìm kiếm lớn hơn => làm cache chậm đi

## Slide 97: Tính toán số lượng bit cho Cache
Cần tất cả bao nhiêu bit để xây dựng bộ nhớ Cache ánh xạ trực tiếp với dung lượng 64KB và mỗi dòng tương ứng một từ nhớ, giả sử đường địa chỉ 32 bit?
Có tất cả bao nhiêu bit cho bộ nhớ cache tập kết hợp với 4 – way để lưu trữ dữ liệu tương tự trên?
Cần bao nhiêu bit cho bộ nhớ cache 64Kb ánh xạ trực tiếp với 8 từ nhớ một dòng cache, giả sử đường địa chỉ 32 bit?

## Slide 98: Tính toán số lượng bit cho Cache
Cần tất cả bao nhiêu bit để xây dựng bộ nhớ Cache ánh xạ trực tiếp với dung lượng 64KB và mỗi dòng tương ứng một từ nhớ, giả sử đường địa chỉ 32 bit?
  64 Kbytes = 16 K words = 2^14 words = 2^14 blocks
  block size = 4 bytes => offset size = 2 bits,
  #sets = #blocks = 2^14 => index size = 14 bits
  tag size = address size - index size - offset size = 32 - 14 - 2 = 16 bits
  bits/block = data bits + tag bits + valid bit = 32 + 16 + 1 = 49
  bits in cache = #blocks x bits/block = 2^14 x 49 = 98 Kbytes

## Slide 99
Có tất cả bao nhiêu bit cho bộ nhớ cache tập kết hợp với 4 – way để lưu trữ dữ liệu tương tự trên?
  block size và #blocks không thay đổi
  #sets = #blocks/4 = (2^14)/4 = 2^12 => index size = 12 bits
  tag size = address size - index size - offset = 32 - 12 - 2 = 18 bits
  bits/block = data bits + tag bits + valid bit = 32 + 18 + 1 = 51
  bits in cache = #blocks x bits/block = 2^14 x 51 = 102 Kbytes
Tăng khả năng kết hợp => tăng số bit trong bộ đệm
Tính toán số lượng bit cho Cache

## Slide 100
Cần bao nhiêu bit cho bộ nhớ cache 64Kb ánh xạ trực tiếp với 8 từ nhớ một dòng cache, giả sử đường địa chỉ 32 bit?
  64 Kbytes = 2^14 words = (2^14)/8 = 2^11 blocks
  block size = 32 bytes => offset size = 5 bits,
  #sets = #blocks = 2^11 => index size = 11 bits
  tag size = address size - index size - offset size = 32 - 11 - 5 = 16 bits
  bits/block = data bits + tag bits + valid bit = 8x32 + 16 + 1 = 273 bits
  bits in cache = #blocks x bits/block = 2^11 x 273 = 68.25 Kbytes
Tăng kích thước khối => giảm số bit trong bộ đệm
Tính toán số lượng bit cho Cache