## Slide 1: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BÀI GIẢNG MÔN
Kiến trúc máy tính CHƯƠNG 5 – PHỐI GHÉP VỚI BỘ NHỚ VÀ THIẾT BỊ VÀO RA
Giảng viên:
Điện thoại/E-mail: Bộ môn:
Khoa học máy tính - Khoa CNTT1

## Slide 2: NỘI DUNG
Các tín hiệu của CPU
Các tín hiệu của các mạch phụ trợ
Phối ghép CPU với bộ nhớ
Phối ghép CPU với thiết bị vào ra
Giới thiệu một số mạch hỗ trợ vào ra

## Slide 3: 4.1. Các tín hiệu của 8088
VXL 8088 có có 40 chân tín hiệu, gồm các nhóm:
  Nhóm tín hiệu địa chỉ:
    AD0-AD7: 8 chân dồn kênh cho phần thấp bus A và bus D ;
    A8-A15: 8 chân tín hiệu phân cao bus A
    A16/S3-A19/S6: 4 chân dồn kênh cho phần cao bus A và bus C;
  Nhóm tín hiệu dữ liệu
    AD0-AD7: 8 chân dồn kênh cho phần thấp bus A và bus D;
    Khi chân chốt ALE=0 tín hiệu dữ liệu, ALE=1 tín hiệu địa chỉ.

## Slide 4: 4.1. Các tín hiệu của 8088
Nhóm tín hiệu điều khiển hệ thống:
  : tín hiệu CPU chọn làm việc với thiết bị vào ra hay bộ nhớ.
    =1  CPU chọn làm việc với thiết bị vào ra
    =0  CPU chọn làm việc với bộ nhớ. Địa chỉ tương ứng của bộ phận được lựa chọn xuất hiện trên bus địa chỉ.
  : Tín hiệu xác định chiều vận chuyển dữ liệu trên bus dữ liệu. =1  dữ liệu đi ra từ CPU; =0  dữ liệu đi đến CPU.
: Xung cho phép đọc (đảo). Khi = 0 bus dữ liệu sẵn sàng nhận dữ liệu từ bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi.
: Tín hiệu cho phép ghi. Khi = 0, dữ liệu đã ổn định trên bus dữ liệu và được ghi vào bộ nhớ hoặc thiết bị vào ra khi = 1.
: Tín hiệu báo cho mạch ngoài biết dữ liệu đã ổn định trên bus dữ liệu.

## Slide 5: 4.1. Các tín hiệu của 8088
Nhóm tín hiệu điều khiển hệ thống:
  0 : Tín hiệu trạng thái được sử dụng kết hợp với và để giải mã các chu kỳ hoạt động của bus.
READY: Tín hiệu báo cho CPU biết tình trạng sẵn sàng của thiết bị ngoại vi hay bộ nhớ. Khi READY = 1, CPU có thể thực hiện đọc ghi ngay mà không cần chèn thêm các chu kỳ đợi; Khi thiết bị ngoại vi hay bộ nhớ chưa sẵn sàng, chúng gửi READY=0 báo cho CPU kéo dài lệnh đọc ghi bằng cách thêm các chu kỳ đợi.
Nhóm tín hiệu điều khiển bus:
  HOLD: Tín hiệu yêu cầu treo CPU để mạch ngoài thực hiện trao đổi dữ liệu với bộ nhớ theo phương pháp truy nhập trực tiếp bộ nhớ. Khi HOLD=1, CPU sẽ tự treo bằng cách tách ra khỏi bus A, D và một phần bus C để mạch DMAC điều khiển quá trình trao đổi dữ liệu trực tiếp giữ bộ nhớ và thiết bị vào ra.

## Slide 6: 4.1. Các tín hiệu của 8088
Nhóm tín hiệu điều khiển bus:
  HLDA: Tín hiệu báo cho mạch ngoài biết yêu cầu treo CPU đã được chấp nhận. CPU treo bằng cách tách ra khỏi bus A, D và một số tín hiệu của bus C.
  INTA: Tín hiệu báo cho mạch ngoài biết yêu cầu ngắt INTR được chấp nhận. CPU đưa ra INTA=0 để báo cho mạch ngoài biết nó đang chờ mạch ngoài đưa số hiệu ngắt lên bus dữ liệu.
  ALE: Xung chốt địa chỉ  xác định tín hiệu trên các chân dồn kênh AD là tín hiệu địa chỉ hay dữ liệu. Khi ALE=1 thì tín hiệu trên các chân dồn kênh AD là tín hiệu địa chỉ.

## Slide 7: 4.1. Các tín hiệu của 8088
Nhóm tín hiệu điều khiển CPU:
  NMI: Tín hiệu yêu cầu ngắt không che được – không bị hạn chế bởi cờ ngắt IF. Khi nhận được yêu cầu ngắt NMI, CPU hoàn tất lệnh đang thực hiện và chuyển sang chu kỳ phục vụ ngắt.
  INTR: Tín hiệu yêu cầu ngắt che được – bị hạn chế bởi cờ ngắt IF. Yêu cầu ngắt INTR sẽ bị từ chối khi cờ ngắt IF=0. Khi nhận được yêu cầu ngắt INTR và cờ ngắt IF=1, CPU hoàn tất lệnh đang thực hiện và chuyển sang chu kỳ phục vụ ngắt và gửi ra tín hiệu chấp nhận ngắt INTA=0.
  RESET: tín hiệu khởi động lại 8086/8088. khi RESET = 1 kéo dài ít nhất trong thời gian 4 chu kỳ đồng hồ thì 8086/8088 bị buộc phải khởi động lại: nó xoá các thanh ghi DS, ES, SS, IP và FR về 0 và bắt đầu thực hiện chương trình tại địa chỉ CS:IP=FFFF:0000H.

## Slide 8: 4.1. Các tín hiệu của 8088
Nhóm tín hiệu điều khiển CPU:
  : chân tín hiệu xác định chế độ làm việc của CPU ở chế độ MIN hay MAX. Trong chế độ MIN ( nối vào nguồn 5V), CPU tự sinh các tín hiệu điều khiển bus; còn trong chế độ MAX ( nối đất), CPU chuyển các tín hiệu trạng thái cho mạch ngoài tạo các tín hiệu điều khiển bus.
: Tín hiệu được kiểm tra bởi lệnh WAIT. Khi CPU thực hiện lệnh WAIT trong khi = 1, nó sẽ đợi đến khi = 0 mới thực hiện lệnh tiếp theo.

## Slide 9: 4.1. Các tín hiệu của 8088
Nhóm tín hiệu đồng hồ và nguồn:
  CLK: Xung nhịp đồng hồ cung cấp nhịp làm việc cho CPU.
  Vcc: chân cung cấp nguồn nuôi 5V.
  GND: Chân nối đất.
  GND: Chân nối đất.
Nhóm các tín hiệu trạng thái:
  S3, S4: phối hợp cho biết trạng thái truy nhập các thanh ghi đoạn
    00: CPU truy nhập đoạn dữ liệu phụ ES
    01: CPU truy nhập đoạn ngăn xếp SS
    10: CPU truy nhập đoạn mã hoặc không đoạn nào
    11: CPU truy nhập đoạn dữ liệu
  S5: S5 phản ánh giá trị cờ IF
  S6: S6 luôn bằng 0

## Slide 10: 4.1. Các tín hiệu của 8088 – Chu kỳ bus
IO/M | DT/R | SS0 | 
0 | 0 | 0 | Đọc mã lệnh
0 | 0 | 1 | Đọc bộ nhớ
0 | 1 | 0 | Ghi bộ nhớ
0 | 1 | 1 | Buýt rỗi
1 | 0 | 0 | Chấp nhận yêu cầu ngắt
1 | 0 | 1 | Đọc thiết bị ngoại vi
1 | 1 | 0 | Ghi thiết bị ngoại vi
1 | 1 | 1 | Dừng

## Slide 11: 4.1. Các tín hiệu của 8088 – Chế độ Min/Max
VXL có thể làm việc ở 2 chế độ: Min và Max
Chế độ Min
  Chân MN/MX nối nguồn 5v
  CPU tự sinh các tín hiệu điều khiển bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi truyền thống
  Các tín hiệu: IO/M, WR, INTA, ALE, HOLD, HLDA, DT/R, DEN
Chế độ Max
  Chân MN/MX nối đất
  CPU gửi các tín hiệu trạng thái đến mạch phụ trợ và các mạch này sinh các tín hiệu điều khiển bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi
  Các tín hiệu: RQ/GT0, RQ/GT1, LOCK, S2, S1, S0, QS0, QS1

## Slide 12: 4.1. Các tín hiệu của 8088 – Chế độ Max
Các tín hiệu riêng của chế độ Max
  / và / : Các tín hiệu yêu cầu dùng buýt của các bộ xử lý khác hoặc thông báo chấp nhận treo của CPU để cho các bộ vi xử lý khác dùng bus. / có mức ưu tiên hơn / .
  : Tín hiệu CPU đưa ra để cấm các bộ xử lý khác trong hệ thống sử dụng bus khi nó đang thực hiện một lệnh có tiếp đầu LOCK.
  QS0, QS1: Tín hiệu thông báo các trạng thái khác nhau của đệm lệnh (hàng đợi lệnh).

## Slide 13: 4.1. Các tín hiệu của 8088 – Chế độ Max
Các tín hiệu riêng của chế độ Max
  , và : Các chân trạng thái dùng trong chế độ MAX để ghép với mạch điều khiển bus 8288. Các tín hiệu này được 8288 dùng để tạo ra các tín hiệu điều khiển trong các chu kỳ hoạt động của buýt.

## Slide 14: 4.1. Các tín hiệu của 8088 – Chế độ Max

## Slide 15: 4.2 Các mạch phụ trợ
Là các mạch phụ trợ cung cấp tín hiệu đầu vào hoặc hỗ trợ CPU điều khiển trong chế độ max.
Các mạch phụ trợ điển hình bao gồm:
  Mạch tạo xung nhịp 8284
  Mạch điều khiển bus 8288

## Slide 16: 4.2.1 Mạch tạo xung nhịp 8284

## Slide 17: 4.2.1 Mạch tạo xung nhịp 8284
Cung cấp các tín hiệu CLOCK, READY và RESET ghép nối với CPU.
OSC: Xung nhịp đã được khuếch đại có tần số bằng fx của bộ dao động.
EFI: Lối vào xung nhịp ngoài
CLK: Xung nhịp (fCLK= fx/3)
PCLK: Xung nhịp ngoại vi (FPCLK = fx/6)
X1, X2: Nối với hai chân của thạch anh với tần số fx, thạch anh này là một bộ phận của một mạch dao động bên trong 8284 có nhiệm vụ tạo xung chuẩn dùng làm tín hiệu đồng hồ cho toàn hệ thống.

## Slide 18: 4.2.1 Mạch tạo xung nhịp 8284
, : Tín hiệu cho phép chọn đầu vào tương ứng RDY1, RDY2 làm tín hiệu báo tình trạng sẵn sàng của bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi.
RDY1, RDY2: cùng với , dùng để tạo ra các chu kỳ đợi ở CPU.
F/ : Dùng để chọn nguồn tín hiệu chuẩn cho 8284. Khi chân này ở mức cao thì xung đồng hồ bên ngoài sẽ được dùng làm xung nhịp cho 8284, ngược lại thì xung đồng hồ của mạch dao động bên trong dùng thạch anh sẽ được chọn để làm xung nhịp.

## Slide 19: 4.2.1 Mạch tạo xung nhịp 8284 ghép nối với CPU

## Slide 20: 4.2.2 Mạch điều khiển bus 8288
Mạch điều khiển bus 8288 nhận các tín hiệu trạng thái ( , và ) từ CPU và sinh các tín hiệu
điều khiển bus thay cho CPU.
8288 chỉ được sử dụng trong chế độ MAX.

## Slide 21: 4.2.2 Mạch điều khiển bus 8288
Các chân tín hiệu:
  , và : các chân tín hiệu vào trạng thái từ CPU.
  CLK: Xung đồng hồ lấy từ mạch tạo xung đồng hồ 8284 để
tạo nhịp làm việc và đồng bộ với CPU.
  CEN: Là tín hiệu đầu vào để cho phép đưa ra tín hiệu DEN và các tín hiệu điều khiển khác của 8288.
  IOB: tín hiệu để điều khiển mạch 8288 làm việc ở các chế độ bus khác nhau. Khi IOB = 1 8288 làm việc ở chế độ bus vào/ ra, khi IOB = 0 mạch 8288 làm việc ở chế độ bus hệ thống.
  : tín hiệu điều khiển đọc bộ nhớ. Nó kích hoạt bộ nhớ đưa dữ liệu ra bus.

## Slide 22: 4.2.3 Định thời và chu trình đọc ghi bus
Truy nhập bộ nhớ, vào/ra tính theo chu trình bus. Chu trình bus tiêu biểu gồm 4 xung nhịp đồng hồ (T)
  Sinh tín hiệu địa chỉ trên bus địa chỉ (T1)
  Sinh tín hiệu đọc/ghi trong xung (T2-T3)
  Đọc/Lưu dữ liệu trên bus dữ liệu (T3)
Để truyền dữ liệu không lỗi, các tín hiệu trên bus cần
được tạo và duy trì trong chu trình bus
  Biến dạng do trở kháng (tự cảm,điện dung)
  Trễ tín hiệu khi lan truyền trên bus
  Hình dạng xung (sườn lên, xuống, độ rộng)

## Slide 23: 4.2.3 Định thời và chu trình đọc ghi bus
T1: khởi đầu chu trình. Sinh các tính hiệu điều khiển chốt, kiểu thao tác, hướng dữ liệu và địa chỉ
T2: sinh tín hiệu điều khiển đọc/ghi. DEN báo dữ liệu ra sẵn sàng. READY báo dữ liệu vào sẵn sàng.
T3: Đọc/Ghi dữ liệu
T4: Kết thúc các tín hiệu điều khiển

## Slide 24: 4.2.3 Chu trình đọc bus
CLOCK
DT/R ALE
T1 T2 T3
T4
AD7 - AD0
A15 - A8
A19/S6 - A16/S3
IO/M
RD DEN
A15 - A8
A19 - A16
S6 - S3
A7 - A0
Dữ liệu ngoài
garbage
Truy nhập
địa chỉ
Trễ địa chỉ
Xác lập dữ liệu

## Slide 25: 4.2.3 Chu trình ghi bus
CLOCK
DT/R ALE
T1
T2
T3
T4
AD7 - AD0
A15 - A8
A19/S6 - A16/S3
IO/M
WR DEN
A19 - A0
from 74LS373 to memory
A15 - A8
A19 - A16
S6 - S3
A19 - A0 from 74LS373
A7 - A0
D7 - D0 (tới buýt ngoài )
Độ rộng xung
ghi
2 xung nhịp
Chờ dữ liệu
Trễ điều khiển

## Slide 26: 4.3 Phối ghép CPU với bộ nhớ
Vai trò:
  Chọn mạch nhớ cần đọc ghi
  Chọn ô nhớ cần đọc ghi
Đầu vào:
  20 bit địa chỉ vật lý
  Các tín hiệu IO/M và RD (đọc) hoặc WR (ghi)
Các loại mạch nhớ:
  ROM/EPROM
  SRAM
  DRAM
Mạch phối ghép: NAND, 74LS134, EPROM

## Slide 27: 4.3.1 Cấu trúc mạch nhớ - tổng quát
A1-Am: Địa chỉ
D0-D7: Dữ liệu
WE: Cho phép ghi
OE: Cho phép ra
CS: Kích hoạt
A
0
A1 A2
Am
WE
CS
OE
D
0
D1 D2
D7
WR
RD

## Slide 28: 4.3.1 Cấu trúc mạch nhớ - EFROM Intel 2176(2Kx8)
A0-A10: Tín hiệu địa chỉ
O0-O7: Tín hiệu dữ liệu
CS: chọn chíp (0-đọc,1-ghi)
PD/PGM: Duy trì/Lập trình Vpp = 25V

## Slide 29: 4.3.1 Cấu trúc mạch nhớ - SRAM
Hitachi HM62864 - 64K8
  Tốc độ 50-85ns

## Slide 30: 4.3.1 Cấu trúc mạch nhớ - DRAM
TMS 4464
  64K4
64K = {RA0 - RA7}+
{CA0-CA7}

## Slide 31: 4.3.2 Giải mã địa chỉ bộ nhớ
Ánh xạ các tín hiệu địa chỉ thành tín hiệu chọn (kích hoạt) chíp nhớ
  A19A18..An  CS0,CS1,…,CSn
Giải mã đầy đủ
  Sử dụng A19A18..An
  Tín hiệu đầu ra chọn duy nhất 1 mạch nhớ.
Giải mã rút gọn
  Sử dụng A19A18..Am;m>n
  Tín hiệu đầu ra có thể chọn nhiều hơn 1 mạch nhớ.
A19
A18
A17
A
n
Các tín hiệu điều khiển

## Slide 32: 4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch lôgic cơ bản
Chíp nhớ ROM 2K8
Khoảng địa chỉ cấp: FF800-FFFFF
Tín hiệu địa chỉ dùng để địa chỉ hóa các ô nhớ trong chip ROM 2K: 11bit (A0-A10).
Tín hiệu địa chỉ dùng để chọn chíp
  A19…A16A15A12A11
  1111 1111 1000 0000 0000 - 1111 1111 1111 1111 1111
NOT AND
CS = RD OR NOT((A19…A16A15A12A11)AND(IO/M))

## Slide 33: 4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch lôgic cơ bản

## Slide 34
Xây dựng mạch giải mã địa chỉ cho 1 bộ nhớ ROM có dung lượng 4KB bằng phương pháp sử dụng mạch lôgic cơ bản;
Biết rằng kích thước 1 vi mạch nhớ là 2Kx8 và địa chỉ cơ sở là 03800H;
 Cic = 4KB; IC = 2Kx8; ĐCCS = 03800H
Bước 1: xác định số bit cho địa chỉ nội bộ chip và mạch giải mã
Bước 2: Phân giải địa chỉ cơ sở của các chip
Bước 3: Vẽ sơ đồ bit
Bước 4: Vẽ hình mạch giải mã
4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch lôgic cơ bản

## Slide 35
Cic = 4KB; IC = 2Kx8; ĐCCS = 03800H
Bước 1: xác định số bit cho địa chỉ nội bộ chip và mạch giải mã
Chíp nhớ IC 2Kx8 chiếm không gian 2KB = 21 x210 = 211 B
 Cần 11 bit địa chỉ nội bộ chip (A0 – A10)
Vi xử lý 8086 có 20 bit địa chỉ nên ta có 20 – 11 = 9
 9 bit cho mạch giải mã
4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch lôgic cơ bản

## Slide 36
Cic = 4KB; IC = 2Kx8; ĐCCS = 03800H
Bước 2: Phân giải địa chỉ cơ sở của các chip
Bộ nhớ có dung lượng 4KB và mỗi chip nhớ có dung lượng 2KB
 Cần chip nhớ
Mà 2KB = 211 = 0000 0000 1000 0000 0000(B) = 00800(H)
 Dung lượng của một chip nhớ là 00800(H)
Địa chỉ cuối = Địa chỉ đầu + Dung lượng - 1
Địa chỉ của IC 1: Từ 03800H đến (03800H + 00800H – 1H)
: Từ 03800H đến (04000H – 1H)
: Từ 03800H đến 03FFFH
Địa chỉ của IC 2: Từ 04000H đến 047FFH
4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch lôgic cơ bản

## Slide 37
Cic = 4KB; IC = 2Kx8; ĐCCS = 03800H
Bước 3: Vẽ sơ đồ bit
Địa chỉ của IC 1: Từ 03800H đến 03FFFH
Địa chỉ của IC 2: Từ 04000H đến 047FFH
4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch lôgic cơ bản

## Slide 38
Bước 4: Vẽ mạch giải mã
 |  | 9 bit cao |  |  |  |  |  | 3 bit vào |  |  | 11 bit địa chỉ nội bộ chip (A0 – A10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IC1 | 03800H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC2 | 04000H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
Xét 9 bit cao (A14 – A19) :
  Một cho 03800H
  Một cho 04000H
4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch lôgic cơ bản

## Slide 39: 4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch lôgic cơ bản
Ưu điểm
  Cho phép tạo mạch giải mã đầy đủ
  Tương đối đơn giản rẻ tiền khi chỉ cần 1 hoặc ít đầu ra.
Nhược điểm:
  Cồng kềnh khi cần giải mã cho nhiều đầu ra do số mạch tăng nhanh.

## Slide 40: 4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp
74-138 mạch giải mã 38
74-139 mạch giải mã 24

## Slide 41
Xây dựng bộ giải mã địa chỉ bộ nhớ có dung lượng 8KB có địa chỉ bắt đầu là 0F800H với các chíp nhớ có dung lượng 2Kx8. Chỉ được sử dụng các chip giải mã địa chỉ 74LS139 (Là các chip giải mã có 2 đầu vào và 4 đầu ra).
 Cic = 8KB; IC = 2Kx8; ĐCCS = 0F800H
Bước 1: xác định số bit cho địa chỉ nội bộ chip và mạch giải mã
Bước 2: Phân giải địa chỉ cơ sở của các chip
Bước 3: Vẽ sơ đồ bit
Bước 4: Vẽ hình mạch giải mã
4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp

## Slide 42
Cic = 8KB; IC = 2Kx8; ĐCCS = 0F800H
Bước 1: xác định số bit cho địa chỉ nội bộ chip và mạch giải mã
Chíp nhớ IC 2Kx8 chiếm không gian 2KB = 21 x210 = 211 B
 Cần 11 bit địa chỉ nội bộ chip (A0 – A10)
Vi xử lý 8086 có 20 bit địa chỉ nên ta có 20 – 11 = 9
 9 bit cho mạch giải mã
4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp

## Slide 43
Cic = 8KB; IC = 2Kx8; ĐCCS = 0F800H
Bước 2: Phân giải địa chỉ cơ sở của các chip
Bộ nhớ có dung lượng 8KB và mỗi chip nhớ có dung lượng 2KB
 Cần chip nhớ
Mà 2KB = 211 = 0000 0000 1000 0000 0000(B) = 00800(H)
 Dung lượng của một chip nhớ là 00800(H)
Địa chỉ cuối = Địa chỉ đầu + Dung lượng - 1
Địa chỉ của IC 1: Từ 0F800H đến 0FFFFH
Địa chỉ của IC 2: Từ 10000H đến 107FFH
Địa chỉ của IC 3: Từ 10800H đến 10FFFH
Địa chỉ của IC 4: Từ 11000H đến 117FFH
4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp

## Slide 44
Cic = 8KB; IC = 2Kx8; ĐCCS = 0F800H
Bước 3: Vẽ sơ đồ bit
Địa chỉ của IC 1: Từ 0F800H đến 0FFFFH
Địa chỉ của IC 2: Từ 10000H đến 107FFH
Địa chỉ của IC 3: Từ 10800H đến 10FFFH
Địa chỉ của IC 4: Từ 11000H đến 117FFH
74LS139 (Là các chip giải mã có 2 đầu vào và 4 đầu ra).
 |  | 7 bit cao |  |  |  |  |  |  | 2 bit vào |  | 11 bit địa chỉ nội bộ chip (A0 – A10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IC1 | 0F800H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC2 | 10000H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC3 | 10800H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC4 | 11000H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp

## Slide 45
Bước 4: Vẽ mạch giải mã
Xét 7 bit cao (A13 – A19) cần 2 chip giải mã 74LS139:
  Một cho 0F800H
  Một cho 10000H, 10800H, 11000H (vì 7 bit giống nhau)
 |  | 7 bit cao |  |  |  |  |  |  | 2 bit vào |  | 11 bit địa chỉ nội bộ chip (A0 – A10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IC1 | 0F800H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC2 | 10000H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC3 | 10800H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC4 | 11000H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp

## Slide 46
Bước 4: Vẽ mạch giải mã
  Một cho 0F800H
 |  | 7 bit cao |  |  |  |  |  |  | 2 bit vào |  | 11 bit địa chỉ nội bộ chip (A0 – A10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IC1 | 0F800H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC2 | 10000H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC3 | 10800H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC4 | 11000H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
  Một cho 10000H, 10800H, 11000H

## Slide 47
Xây dựng bộ giải mã địa chỉ bộ nhớ có dung lượng 8KB có địa chỉ bắt đầu là 0F800H với các chíp nhớ có dung lượng 2Kx8. Chỉ được sử dụng các chip giải mã địa chỉ 74LS138 (Là các chip giải mã có 3 đầu vào và 8 đầu ra).
 Cic = 8KB; IC = 2Kx8; ĐCCS = 0F800H
Bước 1: xác định số bit cho địa chỉ nội bộ chip và mạch giải mã
Bước 2: Phân giải địa chỉ cơ sở của các chip
Bước 3: Vẽ sơ đồ bit
Bước 4: Vẽ hình mạch giải mã
4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp

## Slide 48
Cic = 8KB; IC = 2Kx8; ĐCCS = 0F800H
Bước 1: xác định số bit cho địa chỉ nội bộ chip và mạch giải mã
Chíp nhớ IC 2Kx8 chiếm không gian 2KB = 21 x210 = 211 B
 Cần 11 bit địa chỉ nội bộ chip (A0 – A10)
Vi xử lý 8086 có 20 bit địa chỉ nên ta có 20 – 11 = 9
 9 bit cho mạch giải mã
4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp

## Slide 49
Cic = 8KB; IC = 2Kx8; ĐCCS = 0F800H
Bước 2: Phân giải địa chỉ cơ sở của các chip
Bộ nhớ có dung lượng 8KB và mỗi chip nhớ có dung lượng 2KB
 Cần chip nhớ
Mà 2KB = 211 = 0000 0000 1000 0000 0000(B) = 00800(H)
 Dung lượng của một chip nhớ là 00800(H)
Địa chỉ cuối = Địa chỉ đầu + Dung lượng - 1
Địa chỉ của IC 1: Từ 0F800H đến 0FFFFH
Địa chỉ của IC 2: Từ 10000H đến 107FFH
Địa chỉ của IC 3: Từ 10800H đến 10FFFH
Địa chỉ của IC 4: Từ 11000H đến 117FFH
4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp

## Slide 50
Cic = 8KB; IC = 2Kx8; ĐCCS = 0F800H
Bước 3: Vẽ sơ đồ bit
Địa chỉ của IC 1: Từ 0F800H đến 0FFFFH
Địa chỉ của IC 2: Từ 10000H đến 107FFH
Địa chỉ của IC 3: Từ 10800H đến 10FFFH
Địa chỉ của IC 4: Từ 11000H đến 117FFH
74LS138 (Là các chip giải mã có 3 đầu vào và 8 đầu ra).
 |  | 6 bit cao |  |  |  |  |  | 3 bit vào | 2 bit vào |  | 11 bit địa chỉ nội bộ chip (A0 – A10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IC1 | 0F800H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC2 | 10000H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC3 | 10800H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC4 | 11000H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp

## Slide 51
Bước 4: Vẽ mạch giải mã
Xét 6 bit cao (A14 – A19) cần 2 chip giải mã 74LS138:
  Một cho 0F800H
  Một cho 10000H, 10800H, 11000H (vì 6 bit giống nhau)
 |  | 6 bit cao |  |  |  |  |  | 3 bit vào | 2 bit vào |  | 11 bit địa chỉ nội bộ chip (A0 – A10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IC1 | 0F800H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC2 | 10000H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC3 | 10800H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC4 | 11000H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp

## Slide 52
Bước 4: Vẽ mạch giải mã
 |  | 6 bit cao |  |  |  |  |  | 3 bit vào | 2 bit vào |  | 11 bit địa chỉ nội bộ chip (A0 – A10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IC1 | 0F800H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC2 | 10000H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC3 | 10800H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IC4 | 11000H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
  Một cho 0F800H
  Một cho 10000H, 10800H, 11000H

## Slide 53: 4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp
Bảng dữ liệu mạch giải mã 74LS138

## Slide 54: 4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp
Chíp nhớ EPROM 4K8
Khoảng địa chỉ cấp: F8000-FFFFF (32KB)
Tín hiệu địa chỉ dùng để địa chỉ hóa các ô nhớ trong chip EPROM 4K: 12bit (A0-A11).
Tín hiệu địa chỉ dùng để chọn chíp: A19…A16A15…..A12
  Các tín hiệu địa chỉ A12A13A14 thay đổi, còn các tín hiệu A15-A19 không thay đổi và luôn bằng 1.
 A12A13A14 đưa vào các đầu vào A, B, C của mạch giải mã, còn các tín hiệu địa chỉ còn lại A15-A19 và tín hiệu điều khiển IO/M được nối vào tín hiệu điều khiển của 74LS138 (G2A, G2B). Tín hiệu G1 luôn ở mức lô-gíc 1. Các đầu ra của 74LS138 được nối lần lượt với các mạch nhớ ứng với dải địa chỉ gán trước.

## Slide 55: 4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp

## Slide 56: 4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng mạch tích hợp
Ưu điểm
  Cho phép tạo mạch giải mã đầy đủ
  Cho phép tạo mạch giải mã chấp nhận một số hạn chế đầu vào và tạo ra một số hạn chế tín hiệu chọn mạch đầu ra.
Nhược điểm:
  Không thích hợp với mạch giải mã cần chấp nhận một số lượng lớn tín hiệu đầu vào và sinh ra nhiều tín hiệu đầu ra.
 Cần sử dụng bổ sung mạch logic phụ thì mạch tích hợp mới có thể cho phép giải mã đầy đủ.

## Slide 57: 4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng PROM
Bộ nhớ ROM/PROM có thể được sử dụng làm bộ giải mã do:
  Chấp nhận một nhóm tín hiệu địa chỉ và điều khiển đầu vào
  Sinh ra một nhóm các tín hiệu dữ liệu đầu ra; Trạng thái của các tín hiệu dữ liệu này tùy thuộc vào giá trị được lưu vào trong ROM trước đó.
  Nếu các tín hiệu dữ liệu đầu ra loại trừ lẫn nhau thì chúng có thể được dùng làm các tín hiệu chọn vi mạch nhớ.
  Ví dụ: sử dụng PROM 256 byte để làm bộ giải mã cho các chíp nhớ 2732 4Kx8 vào không gian địa chỉ F8000-FFFFF.

## Slide 58: 4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng PROM
Mẫu dữ liệu ghi vào PROM 256 bytes:
  Chỉ 8 ô nhớ (nằm trên đường chéo) lưu giá trị ở mức thấp (00)
  Còn tất cả các ô nhớ khác giá trị ở mức cao (FF)

## Slide 59: 4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng PROM

## Slide 60: 4.3.2 Giải mã đ.c b.nhớ sử dụng PROM
Ưu điểm
  Cho phép tạo mạch giải mã đầy đủ mà không cần phải sử dụng mạch phụ trợ  giảm kích thước bộ giải mã.
  Cho phép tạo mạch giải mã chấp nhận nhiều tín hiệu đầu vào và tạo ra một lớn tín hiệu chọn mạch đầu ra.
  Dễ dàng thay đổi địa chỉ của các mạch nhớ bằng cách thay đổi vị trí và giá trị dữ liệu trong mạch nhớ giải mã ROM.
Nhược điểm:

## Slide 61: 4.4. Phối ghép CPU với thiết bị vào ra
CPU
Giao tiếp bộ nhớ
Giao tiếp vào/ra
Bộ nhớ
Các thiết bị vào/ra
Dữ liệu
Địa chỉ
Địa chỉ &
Điều khiển
Địa chỉ IO &
Điều khiển

## Slide 62: 4.4. Phối ghép CPU với thiết bị vào ra
Điều khiển I/O
Thanh ghi đệm dữ liệu
Thanh ghi trạng thái
Điều khiển giao thức vào/ra
Dữ liệu
Địa chỉ
Điều khiển
Phía CPU
Cổng vào
Cổng ra
Phía thiết bị I/O

## Slide 63: 4.4.1 Phân loại thiết bị vào ra theo không gian địa chỉ
Thiết bị vào/ra có không gian địa chỉ tách biệt
} Thiết bị vào/ra dùng chung không gian địa chỉ với bộ nhớ
Địa chỉ bộ nhớ
Địa chỉ bộ nhớ
Địa chỉ vào/ ra
Đ/C vào ra
00000
0000
FFFFF
FFFF
00000
FFFFF

## Slide 64: 4.4.1 Phân loại thiết bị vào ra theo không gian địa chỉ
Thao tác đọc/ghi dữ liệu với không gian địa chỉ tách biệt:
  IN AX, [Địa chỉ cổng]
  OUT [Địa chỉ cổng], AX
  Địa chỉ cổng vào/ra
    0000-FFFF: Lưu trong DX
    00-FF: địa chỉ trực tiếp
Thao tác đọc/ghi dữ liệu với không gian địa chỉ dùng chung:
  MOV [Địa chỉ cổng], AX
  Đọc: MOV AX, [Địa chỉ cổng]
  Địa chỉ cổng vào/ra
} 00000-FFFFF

## Slide 65: 4.4.2 Giải mã đ.chỉ t.b vào ra sử dụng cổng logic
Tổ hợp các tín hiệu địa chỉ và điều khiển thành xung đọc/ghi
  Địa chỉ riêng
    IO + RD~ + Ai…Aj = IN
    IO + WR~ + Ai…Aj = OUT
  Địa chỉ chung với bộ nhớ
    M~ + RD~ + Ai…Aj = IN
    M~ + WR~ + Ai…Aj = OUT

## Slide 66: 4.4.2 Giải mã đ.chỉ tb vào ra sử dụng mạch tích hợp
Giải mã địa chỉ cổng dùng 74LS138

## Slide 67: 4.4.3 Một số mạch cổng đơn giản
Có thể sử dụng các mạch tích hợp cỡ vừa để làm cổng phối ghép với vi xử lý để vào/ra dữ liệu. Các mạch này thường được cấu tạo từ:
  Các mạch chốt 8 bít có đầu ra 3 trạng thái (74LS373,74LS374)
  Các mạch khuếch đại đệm 2 chiều 8 bít đầu ra 3 trạng thái (74LS245)

## Slide 68: 4.4.3 Một số mạch cổng đ.giản–Ghép nối bàn phím

## Slide 69: 4.4.3 Một số mạch cổng đ.giản–Ghép nối bàn phím
Cổng ghép nối bàn phím 16 số dạng tiếp điểm sử dụng các mạch tích hợp:
  Vi mạch 74LS374 được dùng để điều khiển các tín hiệu hàng và mạch 74LS244 dùng để điều khiển các tín hiệu cột;
Nguyên tắc hoạt động:
  Nếu tín hiệu X ở mức cao (lô-gíc 1) thì đi-ốt sẽ khóa lại, vậy nên tiếp điểm Y có đóng xuống hay không thì tại đầu O ta luôn thu được điện áp 5V (không có dòng điện).
  Nếu tín hiệu X ở mức thấp (lô-gíc 0), thì đi-ốt mở và khi tiếp điểm Y
đóng xuống tại đầu O ta thu được điện áp 0V.
Xác định phím được ấn: quét tuần các dòng và đọc các cột. Nếu một phím được ấn thì bit tương ứng ở cổng ra Di = 0.

## Slide 70: 4.4.3 Chương trình kiểm tra một phím
Đoạn chương trình kiểm tra xem phím C (hàng D0, cột D3) có được bấm hay không. Biết địa chỉ cổng hàng là 0Ah và địa chỉ cổng cột là 0Bh.
Hang Cot | EQU 0AH EQU 0BH | ; Địa chỉ cổng hàng ; Địa chỉ cổng cột
 | MOV AL,11111110b | ; Chỉ có D0=0 – hàng thứ nhất
 | OUT Hang, AL | 
Ktra: | IN AL, Cot | ; Đọc tín hiệu cột
 | AND AL,00001000b | ; Giữ lại bít D3 ứng với phím C
 | JNZ Ktra ... | ; Không bấm ; Phím C được bấm

## Slide 71: 4.4.3 Một số mạch cổng–Ghép nối hiển thị số
Ghép nối hiển thị số sử dụng mạch tích hợp 7447 và LED bảy đoạn:
  Cổng A nhận thông tin điều khiển (bật/tắt) các thanh led thông qua 7 transitor Q1-Q7. Địa chỉ cổng A là 0Ah.
  Cổng B nhận dữ liệu số hiển thị - thông qua mạch 7447 giải mã số đầu vào dạng BCD ở cổng B (A-D) sinh ra các tín hiệu kích hoạt (a-g) các thanh led của LED bảy đoạn. Địa chỉ cổng B là 0Bh.
  Bật đèn led thứ i: gửi bit Di = 0 ra cổng A
  Tắt đèn led thứ i: gửi bit Di = 1 ra cổng A
  Hiển thị số: Gửi số cần hiện thị ra cổng B, bật đèn led i bằng cách gửi bit Di = 0 ra cổng A.

## Slide 72: 4.4.3 Một số mạch cổng–Ghép nối hiển thị số

## Slide 73: 4.4.3 Một số mạch cổng–Ghép nối hiển thị số

## Slide 74: 4.4.3 Chương trình hiển thị số trên LED
Đoạn chương trình kiểm tra hệ thống LED bằng cách hiển thị trên cả 7 LED số 8. Biết địa chỉ cổng điều khiển LED là 0Ah và địa chỉ cổng dữ liệu hiển thị là 0Bh.
DK_LEDEQU 0AH DL_LED EQU 0BH
MOV AL,FFH
; Cổng điều khiển LED
; Cổng dữ liệu hiển thị
; Tắt tất cả các LED
OUT DK_LED, AL
MOV CX,64 NOP
LOOP Tre MOV AL,8
OUT DL_LED,AL XOR AL,AL
; Trễ bằng 64 lệnh NOP
Tre:
; Đưa số 8 ra 7447
; Đặt AL=0
OUT DK_LED,AL ; Bật tất cả các LED

## Slide 75: Một số mạch cổng–Ghép nối đèn LED

## Slide 76: Chương trình điều khiển LED sáng
Chương trình để 8 LED nối với cổng ra 2C0H sáng rồi tắt led. đèn được bật sáng nếu bít điều khiển tương ứng nhận giá trị 0. Ngược lại khi bít điều khiển bằng 1 thì đèn sẽ tắt. Minh họa trong hình phía dưới Tất cả các đèn đều cùng bật tắt liên tục với khoảng trễ giữa hai lần bật tắt là 64 chu kỳ lệnh NOP
Đặt giá trị cổng vào = FFH đèn tắt
Đặt giá trị cổng vào = 00H đèn sáng
Làm trễ 64 chu kỳ
Làm trễ 64 chu kỳ

## Slide 77: Chương trình điều khiển LED sáng
DK_LED EQU 2C0H
Lap: MOV AL, FFH
; Cổng điều khiển LED
; Tắt tất cả các LED
OUT DK_LED, AL
MOV CX,64 NOP
LOOP Tre_1 XOR AL,AL
; Trễ bằng 64 lệnh NOP
Tre_1:
; Đặt AL=0
OUT DK_LED,AL ; Bật tất cả các LED
MOV CX,64
NOP
LOOP Tre_2
JMP Lap
Chương trình để 8 LED nối với cổng ra 2C0H sáng rồi tắt led. đèn được bật sáng nếu bít điều khiển tương ứng nhận giá trị 0. Ngược lại khi bít điều khiển bằng 1 thì đèn sẽ tắt. Minh họa trong hình phía dưới. Tất cả các đèn đều cùng bật tắt liên tục với khoảng trễ giữa hai lần bật tắt là 64 chu kỳ lệnh NOP
Tre_2:
; Trễ bằng 64 lệnh NOP

## Slide 78: Chương trình điều khiển LED sáng
Chương trình để 8 LED (L1 – L8) nối với cổng ra 2C0H sáng rồi tắt xen kẽ nhau (đèn 1,3,5,7 sáng, đèn 2,4,6,8 tắt , sau đó đèn 1,3,5,7 tắt, đèn 2,4,6,8 sáng). Đèn được bật sáng nếu bít điều khiển tương ứng nhận giá trị 0. Ngược lại khi bít điều khiển bằng 1 thì đèn sẽ tắt. Minh họa trong hình phía dưới Tất cả các đèn đều cùng bật tắt liên tục với khoảng trễ giữa hai lần bật tắt là 64 chu kỳ lệnh NOP
Đặt giá trị cổng vào =1 đèn sáng
Đặt giá trị cổng vào = 0 đèn tắt
Làm trễ 64 chu kỳ
Làm trễ 64 chu kỳ

## Slide 79: Chương trình điều khiển LED sáng
DK_LED EQU 2C0H
Lap: MOV AL, AAH
; Cổng điều khiển LED
; Tắt tất các LED 1,3,5,7 và mở 2,4,6,8
OUT DK_LED, AL
MOV CX,64 NOP
LOOP Tre_1 MOV AL, 55H
; Trễ bằng 64 lệnh NOP
Tre_1:
; Đặt AL=0
OUT DK_LED,AL ; Bật tất cả các LED 1,3,5,7 và tắt 2,4,6,8
MOV CX,64
NOP
LOOP Tre_2
JMP Lap
Chương trình để 8 LED nối với cổng ra 2C0H sáng rồi tắt xen kẽ nhau (đèn 1,3,5,7 sáng, đèn 2,4,6,8 tắt , sau đó đèn 1,3,5,7 tắt, đèn 2,4,6,8 sáng). Đèn được bật sáng nếu bít điều khiển tương ứng nhận giá trị 0. Ngược lại khi bít điều khiển bằng 1 thì đèn sẽ tắt. Minh họa trong hình phía dưới Tất cả các đèn đều cùng bật tắt liên tục với khoảng trễ giữa hai lần bật tắt là 64 chu kỳ lệnh NOP
Tre_2:
; Trễ bằng 64 lệnh NOP

## Slide 80: 4.5. Giới thiệu một số mạch ghép nối vào ra
Vi xử lý sử dụng một số mạch chuyên dụng phục vụ trao đổi dữ liệu với các thiết bị ngoại vi theo 2 phương pháp chính:
  Trao đổi dữ liệu kiểu song song: sử dụng mạch ghép nối 8255A.
    Cho phép trao đổi dữ liệu nhiều bit dữ liệu đồng thời  tốc độ cao
    Không yêu cầu phải biến đổi dữ liệu
    Hạn chế về khoảng cách do cần nhiều dây tín hiệu
  Trao đổi dữ liệu kiểu nối tiếp: sử dụng mạch ghép nối 8250 hoặc 8251.
    Có thể tăng khoảng cách truyền dữ liệu do cần ít dây tín hiệu
    Tốc độ chậm
    Cần biến đổi dữ liệu khi gửi đi (song song  nối tiếp) và khi nhận về (nối tiếp  song song).

## Slide 81: 4.5.1 Mạch vào ra song song 8255A

## Slide 82: 4.5.2 Mạch vào ra nối tiếp 8251A

## Slide 83: Bài tập bổ sung – Xây dựng mạch giải mã địa chỉ
1. Xây dựng mạch giải mã địa chỉ dùng các mạch lô-gíc cơ bản cho bộ nhớ ROM dung lượng 4KB có địa chỉ cơ sở 05800H dùng vi mạch nhớ 2Kx8.

## Slide 84: Bài tập bổ sung – Xây dựng mạch giải mã địa chỉ
Xây dựng mạch giải mã địa chỉ cho cổng vào có địa chỉ 8000h. Biết không gian cổng có địa chỉ tách biết với không gian bộ nhớ.
Xây dựng mạch giải mã địa chỉ cho cổng ra có địa chỉ 03F8h. Biết không gian cổng có địa chỉ tách biết với không gian bộ nhớ.