## Slide 1: Kiến trúc máy tính
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
Giảng viên:
Điện thoại/E-mail:
Khoa:
Công nghệ thông tin 1
CHƯƠNG 6 – CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀO RA DỮ LIỆU

## Slide 2: NỘI DUNG
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 6 – CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀO RA DỮ LIỆU
Giới thiệu các phương pháp vào ra dữ liệu
Vào ra bằng thăm dò
Ngắt và xử lý ngắt
      Ngắt và phân loại ngắt
      Chu trình xử lý ngắt
Vào ra bằng ngắt
    Vào ra bằng ngắt
      Giới thiệu mạch điều khiển ngắt 8259
Vào ra bằng DMA
      Vào ra bằng DMA
      Giới thiệu mạch điều khiển DMA 8237

## Slide 3: Giới thiệu các phương pháp vào ra dữ liệu
  Vai trò của vào ra dữ liệu:
    Là phương tiện giúp CPU giao tiếp với thế giới bên ngoài
    Cung cấp dữ liệu đầu vào cho CPU xử lý
    Cung cấp phương tiện để CPU kết xuất dữ liệu đầu ra
  Các phương pháp vào ra chính:
    Thăm dò (polling)
    Ngắt (Interrupt)
    Truy nhập trực tiếp bộ nhớ (DMA-Direct Memory Access)

## Slide 4: Giới thiệu các phương pháp vào ra dữ liệu
  Các cổng vào ra của máy tính
  PS/2: cổng ghép nối với bàn phím và chuột
  COM: các cổng ghép nối nối tiếp
  LPT: các cổng ghép nối song song
  IDE, SATA, SCSI: các cổng ghép nối ổ đĩa
  LAN: cổng ghép nối mạng cục bộ
  Audio: cổng ghép nối âm thanh (speaker, mic và line-in)
  Video: Cổng ghép nối với màn hình (tương tự)
  DVI : Cổng ghép nối với màn hình (số)
  USB: Cổng ghép nối theo chuẩn USB
    USB 1.0: 12Mb/s
    USB 2.0: 480Mb/s
    USB 3.0: 1.5Gb/s

## Slide 5: Vào ra bằng thăm dò
  Cơ chế vào ra bằng thăm dò:
  CPU quản lý danh sách các thiết bị vào ra kèm theo địa chỉ các cổng giao tiếp;
  Các thiết bị vào ra định kỳ cập nhật trạng thái sẵn sàng làm việc của mình lên các bít cờ trạng thái vào ra của mình;
  CPU định kỳ lần lượt “quét” các thiết bị vào ra để “đọc” các bit cờ trạng thái vào ra;
    Nếu gặp một thiết bị sẵn sàng làm việc, 2 bên tiến hành trao đổi dữ liệu;
    Trao đổi dữ liệu xong, CPU tiếp tục quét thiết bị khác.
  CPU là bên chủ động trong quá trình trao đổi dữ liệu

## Slide 6: Vào ra bằng thăm dò
  Ưu điểm:
    Đơn giản, dễ cài đặt
    Có thể được cài đặt bằng phần mềm
  Nhược điểm:
    Hiệu quả thấp do CPU tốn nhiều thời gian để thăm dò các thiết bị
    Không thực sự khả thi khi có nhiều thiết bị trong danh sách thăm dò
  Ứng dụng của vào ra bằng thăm dò:
    Thăm dò thường được sử dụng khi hệ thống khởi động:
    CPU thăm dò hầu hết các thiết bị để xác lập cấu hình
    Thăm dò được sử dụng trong quá trình hoạt động với các thiết bị rời (removable) như ổ đĩa CD/DVD, ổ mềm, ...

## Slide 7: Vào ra bằng thăm dò – không ưu tiên
Start
A Ready?
Exchange data with A
Yes
No
B Ready?
Exchange data with B
Yes
No
C Ready?
Exchange
data with C
Yes
No
  Ba thiết bị A, B, C được thăm dò không ưu tiên
  CPU quét tất cả các thiết bị trong một chu trình thăm dò
  CPU có thể trao đổi dữ liệu với nhiều hơn 1 thiết bị trong một chu trình thăm dò
  Các thiết bị được “thăm” lần lượt, không phụ thuộc vào thiết bị đứng trước chu trình.
  CPU bắt đầu 1 chu trình thăm dò mới sau khi đã quét qua tất cả các thiết bị.

## Slide 8: Vào ra bằng thăm dò – có ưu tiên
Start
A Ready?
Exchange
Yes
data with A No Yes Exchange B Ready? data with B No |  | 
Yes C Ready? | Exchange data with C | 
No |  | 
Ba thiết bị A, B, C được thăm dò có ưu tiên theo thứ tự: A, B, C;
CPU có thể quét tất cả các thiết bị trong một chu trình thăm dò
CPU chỉ trao đổi dữ liệu với tối đa 1 thiết bị trong một chu trình thăm dò
Các thiết bị có mức ưu tiên cao luôn được thăm trước;
Các thiết bị có mức ưu tiên thấp chỉ được thăm nếu các thiết bị đứng trước nó không sẵn sàng.
CPU bắt đầu 1 chu trình thăm dò mới ngay sau khi trao đổi dữ liệu với một thiết bị.

## Slide 9: Ngắt và xử lý ngắt
Ngắt là gì?
  Ngắt (Interrupt) là một sự kiện mà CPU tạm dừng thực hiện một chương trình để thực hiện một đoạn chương trình khác theo yêu cầu từ bên ngoài;
  Thông thường các yêu cầu từ bên ngoài thường xuất phát từ các thiết bị vào ra. Các yêu cầu này gọi là các yêu cầu ngắt;
  Đoạn chương trình CPU thực hiện trong thời gian ngắt được gọi là chương trình con phục vụ ngắt (CTCPVN).
Các CTCPVN là các đoạn chương trình:
  Được viết sẵn và lưu trong ROM;
  Mỗi CTCPVN có nhiệm vụ riêng và thường là đảm nhiệm việc trao đổi dữ liệu với thiết bị vào ra.
Khi nào CPU kiểm tra và xử lý ngắt: CPU kiểm tra yêu cầu ngắt tại chu kỳ đồng hồ cuối cùng của chu kỳ lệnh.

## Slide 10: Ngắt và xử lý ngắt
  Phân loại ngắt
  Ngắt cứng: là các ngắt được kích hoạt bởi các bộ phận phần cứng gửi đến chân NMI và INTR của CPU; gồm:
    Ngắt không che được NMI (Non-Maskable Interrupt): ngắt gửi đến chân NMI của CPU, không chịu sự ảnh hưởng của cờ ngắt;
    VD: ngắt Reset;
    Ngắt che được INTR (Maskable Interrupt): ngắt gửi đến chân INTR của CPU, chịu sự chi phối của cờ ngắt; Cờ IF=1  cho phép ngắt, IF=0  cấm ngắt.
  Ngắt mềm: là các ngắt được kích hoạt bởi các chương trình thông qua lệnh gọi ngắt INT <N>. N là số hiệu ngắt, N=0-255.
  Các ngắt ngoại lệ: là các ngắt do các lỗi nảy sinh trong quá trình hoạt động của CPU:
    Ngắt chia cho 0 (divide by zero)
    Ngắt do tràn (overflow)

## Slide 11: Ngắt và xử lý ngắt
  Trật tự ưu tiên trong xử lý các yêu cầu ngắt
    Các yêu cầu ngắt được gán một mức ưu tiên
    Khi nhận được nhiều yêu cầu ngắt đồng thời, CPU sẽ xử lý chúng theo mức ưu tiên định trước
  Mức ưu tiên các yêu cầu ngắt (từ cao nhất đến thấp nhất)
    Ngắt nội bộ: INT 0 (chia cho 0), INT N (N<>0)
    Ngắt không che được NMI
    Ngắt che được INTR
    Ngắt chạy từng lệnh: INT 1

## Slide 12: Ngắt và xử lý ngắt – Bảng vector ngắt
  Vi xử lý 8086/8088 có 256 ngắt được đánh số từ 0-255
  Một vector ngắt gồm các thông tin:
    Số hiệu ngắt N, N=0-255 hoặc 00-FFH
    Địa chỉ đầy đủ chương trình con phục vụ ngắt (CTCPVN) lưu trong bộ nhớ ROM. Địa chỉ đầy đủ gồm:
      Địa chỉ đoạn (CS)
      Địa chỉ lệch (IP)
  Bảng vector ngắt lưu thông tin về 256 vector ngắt. Mỗi bản ghi của bảng gồm các thông tin:
    Số hiệu ngắt
    Địa chỉ đoạn và địa chỉ lệch của CTCPVN.

## Slide 13: Ngắt và xử lý ngắt – Bảng vector ngắt
IP
CS
IP
CS
01
02
FF
Bảng
vector ngắt
ROM
Bắt đầu CTCPVN
Bắt đầu đoạn

## Slide 14
Ngắt và xử lý ngắt – Chu trình xử lý ngắt
CTC
Thân CTC
Yêu cầu ngắt
CPU tự:
Lưu t.ghi cờ FR
Xoá IF và TF
Lưu CS và IP
Lấy Đ/C CTCPVN
Thân
CTCPVN
CPU tự:
Khôi phục CS và IP
Khôi phục FR
Đặt cờ IF và TF
CTCPVN
Các lệnh lưu giá trịtrị các thanh ghi dùng chung
Các lệnh khôi phục giá trị các thanh ghi dùng chung
IRET
Tạm dừng CTC
Tiếp tục CTC

## Slide 15: Ngắt và xử lý ngắt – Chu trình xử lý ngắt
  Khi nhận được yêu cầu ngắt, CPU thực hiện các việc:
    Hoàn tất lệnh đang thực hiện của chương trình chính (CTC)
    Lưu giá trị của thanh ghi cờ FR vào ngăn xếp
    Xoá cờ ngắt IF và cờ bẫy TF
    Lưu giá trị của các t.ghi CS và IP vào ngăn xếp
    Từ số hiệu ngắt N, lấy địa chỉ của CTCPVN từ bảng vector ngắt
  Nạp địa chỉ của CTCPVN vào CS và IP, CPU thực hiện CPCPVN, gồm:
    Lưu giá trị các thanh ghi dùng chung vào ngăn xếp
    Thực hiện mã chính của CTCPVN
    Khôi phục giá trị các thanh ghi dùng chung
  Gặp lệnh IRET kết thúc CTCPVN, CPU thực hiện các việc:
    Khôi phục giá trị của CS và IP
    Khôi phục giá trị của thanh ghi cờ FR
    Đặt cờ ngắt IF và cờ bẫy TF
  CPU tiếp tục thực hiện lệnh tiếp theo của CTC (nằm sau lệnh xảy ra ngắt).

## Slide 16: Vào ra bằng ngắt – Chu trình vào ra bằng ngắt
  Thiết bị vào ra có nhu cầu trao đổi dữ liệu, gửi yêu cầu ngắt đến chân tín hiệu INTR của CPU;
  Khi nhận được yêu cầu ngắt, CPU thực hiện các việc:
    Hoàn tất lệnh đang thực hiện của chương trình chính (CTC)
    Lưu giá trị của thanh ghi cờ FR vào ngăn xếp
    Xoá cờ ngắt IF và cờ bẫy TF
    Lưu giá trị của các t.ghi CS và IP vào ngăn xếp
    Gửi tín hiệu xác nhận ngắt đến thiết bị vào ra qua chân tín hiệu INTA
  Nhận được hiệu xác nhận ngắt của CPU, thiết bị vào ra gửi số hiệu ngắt N đến CPU
  Nhận được số hiệu ngắt N, CPU lấy địa chỉ của CTCPVN tương ứng từ bảng vector ngắt

## Slide 17
    Vào ra bằng ngắt – Chu trình vào ra bằng ngắt
  Nạp địa chỉ của CTCPVN vào CS và IP, CPU thực hiện CPCPVN, gồm:
    Lưu giá trị các thanh ghi dùng chung vào ngăn xếp
    Thực hiện mã chính của CTCPVN: đồng thời thực hiện việc trao đổi dữ liệu với thiết bị vào ra
    Khôi phục giá trị các thanh ghi dùng chung
  Gặp lệnh IRET kết thúc CTCPVN, CPU thực hiện các việc:
    Khôi phục giá trị của CS và IP
    Khôi phục giá trị của thanh ghi cờ FR
    Đặt cờ ngắt IF và cờ bẫy TF
  CPU tiếp tục thực hiện lệnh tiếp theo của CTC (nằm ngay sau lệnh xảy ra ngắt).

## Slide 18: Vào ra bằng ngắt – Ưu và nhược điểm
Ưu điểm
  Hiệu quả hơn vào ra bằng thăm dò, do CPU không phải thăm dò từng thiết bị
Nhược điểm
  Phức tạp hơn vào ra bằng thăm dò
  Cần mạch phần cứng để điều khiển ngắt
Bên chủ động trong vào ra bằng ngắt:
  Thiết bị vào ra

## Slide 19: Mạch điều khiển ngắt 8259A
Trường hợp có nhiều yêu cầu ngắt che được (ngắt gửi đến chân INTR), mạch điều khiển ngắt 8259A thường được sử dụng để giải quyết vấn đề ưu tiên xử lý các yêu cầu ngắt.
Vi mạch 8259A được gọi là mạch điều khiển ngắt lập trình được (Programmable Interrupt Controller - PIC).
  Là một vi mạch cỡ lớn có thể xử lý trước được 8 yêu cầu ngắt với các mức ưu tiên khác nhau để tạo ra một yêu cầu ngắt đưa đến đầu vào INTR của CPU 8086.
  Nếu nối tầng 1 mạch 8259A chủ với 8 mạch 8259A thợ ta có thể nâng tổng số các yêu cầu ngắt với các mức ưu tiên khác nhau lên thành 64.

## Slide 20
PIC 8259A – Sơ đồ chân và các tín hiệu
D0-D7 | Dữ liệu
RD, WR | Đọc, Ghi (mức thấp)
A0 | Địa chỉ thanh ghi
CS | Chọn chip
CAS0-2 | Ghép tầng với PIC khác
SP | Xác định PIC chủ (master SP=1) thợ (slave SP=0)
EN | Mở đệm dữ liệu
INT | Yêu cầu ngắt ghép với INTR của CPU
INTA | Xác nhận ngắt ghép với INTA của CPU
D0-D7 | Tín hiệu dữ liệu ghép với bus dữ liệu của CPU

## Slide 21: PIC 8259A – Sơ đồ khối

## Slide 22: Vào ra bằng DMA – Giới thiệu
CPU
Memory
I/O
CPU
Memory
I/O
DMAC
Vào ra bằng ngắt và thăm dò
Vào ra bằng DMA
Trong các phương pháp vào ra bằng thăm dò và ngắt thiết bị vào ra trao đổi dữ liệu với bộ nhớ thông qua CPU.
Phương pháp vào ra bằng DMA (Direct Memory Access) cho phép thiết bị vào ra trao đổi dữ liệu trực tiếp với bộ nhớ theo khối, không thông qua CPU;
DMA thích hợp khi cần trao đổi dữ liệu với khối lượng lớn trong khoảng thời gian ngắn.

## Slide 23: Vào ra bằng DMA – Giới thiệu
LAP: | MOV AL, [SI]; | 10
 | OUT PORT, AL; | 10
 | INC SI; | 2
 | LOOP LAP; ; Cộng: | 17 39 chu kỳ
DMAC (DMA Controller) thay mặt CPU điều khiển quá trình trao đổi dữ liệu trực tiếp giữa thiết bị vào ra và bộ nhớ;
DMA có tốc độ cao hơn nhiều lần so với vào ra bằng thăm dò và ngắt. Ví dụ, với VXL 8088
  Vào ra bằng DMA mất 4 chu kỳ đồng hồ để chuyển 1 byte thiết bị ngoại vi vào bộ nhớ;
  Vào ra thông qua CPU mất 39 chu kỳ đồng hồ để chuyển 1 byte thiết bị ngoại vi vào bộ nhớ:
Số chu kỳ đồng hồ

## Slide 24: Vào ra bằng DMA – Hệ VXL với DMAC
CPU
HOLD
Bộ nhớ
Thiết bị vào/ra
Bộ điều khiển DMA
HLDA
DRQ
DACK
Bus hệ thống

## Slide 25: Vào ra bằng DMA – Chu trình vào ra bằng DMA
Thiết bị vào ra có yêu cầu trao đổi dữ liệu gửi yêu cầu DRQ đến CPU thông qua DMAC;
DMAC chuyển yêu cầu DRQ thành HRQ và gửi đến chân tín hiệu HOLD của CPU;
Nhận được yêu cầu sử dụng bus HRQ, CPU:
  Gửi các tham số điều khiển trao đổi dữ liệu và tín hiệu xác nhận yêu cầu sử dụng bus HACK cho DMAC qua chân tín hiệu HLDA;
  Tự tách ra khỏi bus hệ thống (100% các tín hiệu của bus A và D và một số tín hiệu của bus C)
Nhận được HACK, DMAC chiếm quyền điều khiển bus hệ thống và gửi tín hiệu xác nhận DACK cho thiết bị vào ra;
DMAC điều khiển quá trình trao đổi dữ liệu trực tiếp giữa thiết bị vào ra và bộ nhớ;
Kết thúc quá trình DMA, DMAC trả quyền điều khiển bus cho CPU.

## Slide 26: Vào ra bằng DMA – Ưu và nhược điểm
Ưu điểm:
  Hiệu suất rất cao do dữ liệu được trao đổi trực tiếp theo khối giữa thiết bị vào ra và bộ nhớ không thông qua CPU
Nhược điểm:
  Phức tạp hơn vào ra bằng thăm dò và ngắt
  Cần mạch phần cứng để điều khiển quá trình DMA
Bên chủ động trong vào ra bằng DMA:
  Thiết bị vào ra

## Slide 27: Mạch điều khiển DMA 8237
Hỗ trợ 4 kênh DMA độc lập
Tự động khởi tạo độc lập cho tất cả các kênh
Điều khiển cho phép hoặc cấm từng yêu cầu DMA riêng lẻ
Truyền từ bộ nhớ tới bộ nhớ
Khởi tạo các khối bộ nhớ
Tự động tăng/giảm địa chỉ
Tốc độ truyền dữ liệu tới 1.6MB/s với 8237A ở 5MHz

## Slide 28: Các tín hiệu của 8237